Anwendungshinweise:

- Alternative Varianten, die zur Auswahl stehen und entsprechend festgelegt werden müssen, sind ROT markiert.

- Optionale Zusätze, die entfallen können, sind MAGENTA markiert.

- Entfallende Varianten und Zusätze sollten gelöscht werden.

- Die beispielhaften Positionsbeschreibungen müssen den geplanten Elementen angepasst werden.

## 1.0	Konstruktionsbeschreibung Außenfensterelemente Forster unico und Forster unico Hi

Profilsystem

- Bautiefe Blendrahmen: 70mm

- Bautiefe Fensterflügel:	 88mm

- wärmegedämmtes Profilsystem mit thermischer Trennung aus Edelstahl

- Profileinzelschalen als geschweißte Präzisionsstahlrohre

- Laserschweißverbund zwischen Profileinzelschalen und Edelstahlfachwerk,

- Forster unico: Falzabdeckungen aus EPDM

- Forster unico Hi: Falzabdeckung aus EPDM und PE, im Glasfalz umlaufend mit PE-Dämmkeil

- Rahmen und Fensterflügel auf der Außenseite flächenbündig, auf der Innenseite aufschlagend

- 3-schichtiges Dichtungssystem bestehend aus umlaufender Aussendichtung, Mitteldichtung und Innendichtung für Fensterelemente, Materialqualität EPDM

- Die Herstellung der Elemente hat nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen.

- Äußere sichtbare Ansichtbreiten der Stahlprofile:

Sprossen- oder Kämpferprofil: 50 70 90 [mm]

Blendrahmenprofil: 30 50 70 [mm]

Blendrahmensockelprofil: 90 [mm]

Fensterflügelrahmenprofil: 24 34 [mm]

Glashalteleisten: 20 [mm]

- Schattenfugen zwischen Flügel und Blendrahmen: 8 [mm]

Glashalteleisten

Variante 1

Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten mittels nicht sichtbarer Systemklemmschrauben einseitig auf dem Verbundprofil befestigt. Der gegenüberliegende Glashalter ist als gefalzter Anschlag (20 [mm]) des Verbundprofils vorzusehen. Das Glas sitzt außermittig des Rahmenprofils.

Variante 2

Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten in Form von Stahlwinkeln (Dicke 3 [mm]) mittels sichtbarer Verschraubung einseitig auf dem Verbundprofil befestigt. Der gegenüberliegende Glashalter ist als gefalzter Anschlag (20 [mm]) des Verbundprofils vorzusehen. Das Glas sitzt außermittig des Rahmenprofils.

.

Glas- und Paneeleinsatz

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsprofilen auf der Innenseite. Auf der Außenseite umlaufende Dichtungsebene aus EPDM-Dichtungsprofilen.

Materialqualität Profile

Profile in Stahl bandverzinkt ZM, Schichtdicke 7 [m], beschichtet.

Bauphysikalische Anforderung an die Konstruktion

Nachfolgende Mindestanforderungen an die Fensterelemente sind zwingend einzuhalten.

- Forster unico: Uf -Wert der Profilkombination gemäss DIN ISO 10077-2, 2.7[W/(m²K)]

- Forster unico Hi: Uf -Wert der Profilkombination gemäss DIN ISO 10077 2.4W/(m²K), mit 3-fach Isolierverglasung und innen flächenbündigen Standard-Glasleisten

- Luftdurchlässigkeit: Prüfverfahren nach: EN 1026, klassifiziert nach EN 12207, Klasse 4]

- Schlagregendichtheit: Prüfverfahren nach EN 1027, klassifiziert nach: EN 12208, Klasse 9a

- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Prüfverfahren nach EN 12211, klassifiziert nach EN 12210, Klasse C5/B5 (C4/B4)

Zusätzlich mögliche Anforderungen

-	Schalldämmung: 47 dB

-	Einbruchhemmung: nach: EN 1627, Widerstandsklasse WK 1-3

-	Durchschusshemmung: nach EN 1522, Beschussklasse FB 4NS

Konstruktive Rahmenbedingungen

Die Herstellung und Montage muss entsprechend den Richtlinien bzw. Verarbeitungsunterlagen des Systemherstellers erfolgen.

Die vorkommenden Anschlusskonstruktionen sind in den Positionsbeschreibungen schematisch mit Angaben zur Ausführung dargestellt. Die Details entsprechend dieser Vorgaben müssen vom Auftragnehmer ausgearbeitet werden. Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktionen zwischen Bauwerk und Element gehört ebenso wie folgende Rahmenbedingungen zum Lieferumfang des Auftragnehmers und sind vertragsgemäss zu erfüllende Leistungsanforderungen:

- Bei geschweissten Konstruktionen sind die Montagestösse mit dem Architekt abzustimmen und mit geeigneten Massnahmen gegen Korrosion zu schützen.

- Der statische Nachweis ist durch den ausführenden Unternehmer zu führen, die Profile sind gegebenenfalls zu verstärken.

- Der Einbau von Aluminium- / Stahlanschlusswinkeln oder Blech-kantteile muss mit einem hierfür geeignetem Ausgleichprofil ohne Wärmebrücken ausgeführt werden.

- Anschlussfolien im Innenbereich (Warmseite) der Elementkonstruktion müssen durchgängig/durchlaufend dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Erforderliche äquivalente Luftschichtdicke sd zum Erreichen der Dampfdiffusionsdichtheit mindestens 220 [m].

- Abdichtungen im äusseren (Kaltseite) Bereich der Konstruktion müssen durchgängig/durchlaufend dampfdiffusionsoffen ausgeführt werden, um das Entfeuchten der Anschlussfugen zu gewährleisten. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der dampfdiffusionsoffenen Ausführung maximal 3,0 [m]

- Dimensionierung der Auflager und Befestigungspunkte entsprechend den Verkehrs- und Eigenlasten (Nachweis ist zu erbringen) und den kraftschlüssigen Verbindungen mit dem Baukörper.

- Aufnahme von Bauwerksbewegungen bzw. Durchbiegungen von Decken und Stützen unter Eigen- und Verkehrslast sind durch konstruktive Massnahmen zu gewährleisten.

- Gewährleistung der Dilatationsmöglichkeit mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche.

- Einrechnen sämtlicher Befestigungsmaterialien, wie Stahllaschen und Ankerschienen sowie die gegebenfalls erforderlichen statischen Verstärkungseinlagen.

Einbruchhemmung

Konstruktionen mit Einbruchhemmung nach ENV 1627 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Elemente müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Die Profile sind flächenbündig. Die Dichtebene wird nicht unterbrochen. Alle systemgebundenen Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Durchschusshemmung

Konstruktionen mit Durchschusshemmung nach EN 1522 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert.

Die Elemente müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Die Flügel erhalten verdecktliegende Einschieblinge aus Aluminium.

Alle systemgebundenen Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Oberflächenbehandlung Profilkonstruktion/ Glashalteleisten

Die Vorbehandlung, Reinigung und Beschichtung (Nass- und Pulverlackbeschichtungen) ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers auszuführen.

Grundsätzlich sind die Vorgaben der EN ISO 12944 (in den entsprechenden Teilen) bzw. GSB ST 633 einzuhalten und durchzuführen.

Farbton:

RAL 	……………………….

NCS	……………………….

DB	………………………..

Beschichtungsart:

Variante 1

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Pulverbeschichtung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Variante 2

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Nasslackbeschichtung im Spritzverfahren durch Grund- und Decklackierung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen, dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände; die Glasauflager sind entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien von Forster Thermfix Vario in Abhängigkeit von Glasgewicht und Glasdicke auszuführen. Isolierglas Typ: .....................................................

U-Wert: ........... W/m²k. Schalldämmwert: ......... dB.

Glasaufbau von innen nach aussen:

Glasart spezifizieren ......... mm - LZR ......... mm – Glasart spezifizieren ......... mm.

Vom Unternehmer angebotenes  Fabrikat: .................................................

Paneelelemente

Paneeleinspannstärke: wie beschriebenes Isolierglas

Paneele aus ggf. mehrfach abgekanteten Aluminium- bzw. Stahlblechen, Stärke mind. 1.5 mm auf der Innen- und Außenseite. Hohlraumisolation aus Steinwolleplatten oder Hartschaumdämmung. Umlaufende Abdichtung des Paneelverbunds mit dampfdiffusionsdichten Ummantelungsbändern.

- U-Wert: ........... W/m²K.

Bauanschlussbleche/ Wasserrinnen

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Blechkanteilen mit einer  Materialstärke > 2 mm. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklung gemäss Positionsbeschrieb.

Blechqualität innen: ................... Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Blechqualität aussen: …............. Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Bauanschlussdichtungen

Anschlussfolien müssen entsprechend den Herstellerangaben am Bauwerk sorgfältig befestigt (in der Regel geklebt) werden und am Fussbodenriegel hinter der Entwässerungsebene durchlaufend eingespannt sein. Bei umlaufendem Einbau muss sichergestellt sein, dass diese in der gleichen Ebene liegen, sodass sie im Eckbereich dicht und dauerhaft miteinander zusammengefügt (in der Regel verklebt) werden können.

Das Ausfüllen der Anschlussfugen muss mit mineralischen Dämmstoffen nach DIN 18165 ausgeführt werden. Die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fassade und Bauwerk muss mit dauerelastischem Silikondichtstoff mit vorgelegter geschlossenzelliger Hiterfüllung und entsprechenden Fugendimensionierung ausgeführt werden.

Unternehmervorschlag

(nur hinweislich:

Fabrikat der Planung für Außentürelemente: Forster unico)

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für Außenfensterelemente:

…………………………………………………………………….

Lieferumfang:

-	Alle erforderlichen Montagegarnituren.

-	Lieferung, Verteilung und Montage.

-	Füllmaterialien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Montagegerüst auf der Innenseite.

-	Kranzüge

Nicht einzurechnen sind:

- Fassadengerüst auf der Aussenseite.

Beschläge

Es sind nur bewährte und den Belastungen genügend dimensionierte, den gültigen Normen sowie Prüfzeugnissen und Zulassungen entsprechende Systembeschläge einzusetzen. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Über die nachfolgend beschriebene Standardbeschlagsart hinausgehende Forderungen sind der Positionsbeschreibung zu entnehmen.

- Fensterbeschläge:

Beschläge Fabr. Roto NT o. glw., Dimensionierung gemäß Flügelabmaßen und vorbenannten bauphysikalischen Mindestanforderungen

Dreh-, Kipp-, oder Dreh-Kipp-Flügelbeschlag mit Mehrpunktverriegelung, Eckumlenkungen und Aushängesicherung, Funktion siehe Positionsbeschreibung

Befestigung durch Verschraubung in die Profilwandung

Fenstergriffolive in Edelstahl inkl. Befestigungsrosette, Fabr. nach Wahl AG

## 2.0	Positionsbeschreibung Außenfenster (beispielhaft)

## 2.1.1	Fensterelement

Ausführung Fenster-Konstruktion gemäß Vorbeschreibung und beiliegenden Architektenplänen.

Elementbeschreibung

- Lochfenster mit Verglasung

- 1-flügelig

- Blendrahmenaußenmaße B x H: 1010 x 1720 [mm]

- Beschlagfunktion: ……………………

- Fensternummer: ……………………….

- Zeichnung/Detail:......................................................

Stk. 1	à € ......................	€ ......................

## 2.1.2	Fensterelement

Ausführung Fenster-Konstruktion gemäß Vorbeschreibung und beiliegenden Architektenplänen.

Elementbeschreibung

- Lochfenster mit Brüstungsfeld

- Blendrahmenaußenmaße B x H: 1010 x 2220 [mm]

- Aufteilung durch Kämpfer in 2 Felder

- 1 Feld B x H 1010 x 1720 [mm] mit Fenster 1-flügelig, verglast

- 1 Feld B x H 1010 x 500 [mm] mit Festfeld, absturzsichernd verglast

- Beschlagfunktion: ……………………….

- Fensternummer: ……………………….

- Zeichnung/Detail:......................................................

Stk. 1	à € ......................	€ ......................