CLOISONS OU CHASSIS FIXES TRES FINS 
à isolation thermique

Système

Cette gamme permet la réalisation de châssis fixes ou cloisons satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés Forster unico XS de 70 mm de profondeur et d’une face vue de 23 ou 38mm

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10èmes. Ils sont assemblés entre eux par soudure laser sur un treillis isolant en acier inoxydable simple ou double selon les sections de profilés.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement puisque 100% recyclables.

La gamme Forster Unico XS est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des portes, des fenêtres, des châssis fixes ou des cloisons dans le respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Ce système permet de réaliser des châssis fixes avec des profilés très étroits à dimensionner statiquement. Latéralement le profilé présentera une face vue de 23mm et en montant et/ou traverse intermédiaire une face vue de 38mm.

Face vue minimale 23 mm	ou 38 mm pour traverses intermédiaires

Si la statique l’exige, des profilés Forster unico de dimensions plus importantes sont compatibles avec la gamme Forster unico XS.

Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée par du mastic silicone sur fond de joint.

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Les profilés des traverses basses et intermédaires peuvent pour cela être équipés soit de busettes en applique ou de tubulures cachées (monodrain) :

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs.

Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

Spécificités éventuelles

- Hautes valeurs d’isolation thermique : avec les profilés Forster unico XS Hi de hautes valeurs d’isolation thermique sont obtenues par simple adjonction de joints spécifiques en fond de feuillure qui permettent d’atteindre les valeurs UD ci-dessous en association avec des triples vitrages :

- Cintrage des profilés : Le cintrage des profilés unico est possible. Consulter les services Forster pour obtenir les rayons minimums

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement »

Les passeports CE des portes Forster UNICO conformément à la norme de produit EN 14351-1 sont également disponibles sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique après inscription pour une demande de licence :