Anwendungshinweise:

- Alternative Varianten, die zur Auswahl stehen und entsprechend festgelegt werden müssen, sind ROT markiert.

- Optionale Zusätze, die entfallen können, sind MAGENTA markiert.

- Entfallende Varianten und Zusätze sollten gelöscht werden.

- Die beispielhaften Positionsbeschreibungen müssen den geplanten Elementen angepasst werden.

Konstruktionsbeschreibung Stahlrahmentüren/ Innentüren/ Festelemente

- dichtschließende Türen

- Rauchschutztüren DIN 18095

- Feuerschutzabschlüsse T30/ F30 DIN 4102

- Feuerschutzabschlüsse T90/ F90 DIN 4102

- Die gestalterischen Vorgaben des Architekten sind verbindlich einzuhalten.

- Die Tür- und Verglasungselemente sind als flächenbündiges Stahlrohrrahmen-System für Innentüren in geschweißter Ausführung auszubilden.

- Die Türprofile nicht thermisch getrennter Türen (dichtschließende und Rauchschutzelemente) sowie die Einzelschalen der Verbundprofile für thermisch getrennte Türen (Feuerschutzabschlüsse) sind als geschlossene und geschweißte, verzinkte und chromatierte Präzisionsstahlrohre auszuführen.

- Bei den Profilen für Feuerschutzabschlüsse erfolgt der Verbund von innerer Profilwandung der Innenschale zur inneren Profilwandung der Außenschale durch verschweißte Stahlbolzen. Durch die feuerhemmende/ feuerbeständige Zwischenlage wird die Wärmeleitung entsprechend der DIN 4102 unterbrochen.

- Die Ansichtsbreiten der Rahmen-Flügel-Kombination sowie der Einzelstäbe und Glashalteleisten sind für Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzelemente sowie für dichtschließende und selbstschließende Innentüren identisch auszuführen. Als Standard gilt eine Profilkörperbreite 50 [mm] und eine Anschlagbreite 20 [mm].

- Ansichtbreiten der Stahlprofile:

Sprossenprofil glasteilend: 50 [mm]

Rahmenprofil Wandanschluss: 50 [mm]

Türflügelprofil, einwärts öffnend: 36 [mm]

Türflügelprofil, auswärtsöffnend: 70 [mm]

Kombination Rahmenprofil + Türflügelprofil: 110 [mm]

Kombination Türflügelprofil + Türflügelprofil (2-flg.): 110 [mm]

Sockelprofil für Tür und Festteil: 90 [mm]

Glashalteleisten: 20 [mm]

- Bautiefen der Stahlprofile:

dichtschließende und Rauchschutzelemente: 50/ 60 [mm]

Feuerschutzabschlüsse T30/ F30: 65 [mm]

Feuerschutzabschlüsse T90/ F90: 70 [mm]

- Die Eck- und Stoßverbindungen werden geschweißt und sauber verschliffen. Bei Überschreitung der möglichen Herstell- oder Montagegrößen sind systemgerechte Montagestoßverbindungen in minimal notwendiger Anzahl vorzusehen.

- Im Bereich der lichten Türöffnung sind ebene Schwellenprofile aus Edelstahl Dicke 3 [mm] vorzusehen.

- Die doppelte Türanschlagdichtung (schwarz) ist jeweils dreiseitig umlaufend in der profilseitig vorhandenen Nut vorzusehen.

- Alle Türelemente mit der Anforderung Rauchschutztür DIN 18095 sind mit automatisch absenkender Bodendichtung an jedem Türflügel auszuführen.

Variante 1 (bei T90/F90 nicht möglich)

- Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten mittels nicht sichtbarer Systemklemmschrauben symmetrisch zueinander auf dem Rahmenprofil befestigt. Das Glas sitzt mittig des Rahmenprofils. Der Fußfalzbereich ist gegebenenfalls abzudichten.

Variante 2 (bei T90/F90 nicht möglich)

Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten in Form von Stahlwinkeln (Dicke 3 [mm]) symmetrisch zueinander sichtbar auf dem Rahmenprofil aufgeschraubt. Das Glas sitzt mittig des Rahmenprofils. Der Fußfalzbereich ist gegebenenfalls abzudichten.

Variante 3 (Anschlagprofil)

Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten mittels nicht sichtbarer Systemklemmschrauben einseitig auf dem Verbundprofil befestigt. Der gegenüberliegende Glashalter ist als gefalzter Anschlag (20 [mm]) des Verbundprofiles vorzusehen. Das Glas sitzt außermittig des Rahmenprofils.

- Trockenverglasung mit EPDM-Dichtprofilen gemäß den Vorgaben des Systemherstellers sowie den Richtlinien des Glasherstellers und des Glaserhandwerks.

- Bei Feuerschutzabschlüssen T90/ F90 DIN 4102 ist die Nassverglasung mit Vorlegeband und Dichtstoffen gemäß den Vorgaben des Systemherstellers sowie den Richtlinien des Glasherstellers und des Glaserhandwerks auszuführen.

- Die Herstellung und Montage muss entsprechend den Richtlinien bzw. Verarbeitungsunterlagen des Systemanbieters erfolgen. Die vorkommenden Anschlusskonstruktionen sind in den Positionsbeschreibungen schematisch mit Angaben zur Ausführung dargestellt. Die Details entsprechend dieser Vorgaben müssen vom Auftragnehmer ausgearbeitet werden. Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktionen zwischen Bauwerk und Element ist sicherzustellen. Die Herstellung und Montage erfolgt nach den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Feuerschutzabschlüsse) bzw. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (Rauchschutzelemente). Die Herstellung und Montageart der Rauchschutzelemente ist sinngemäß auch für die dichtschließenden Türen anzuwenden.

- Oberflächenbehandlung Stahl

Vorbehandlung gemäß EN ISO 12944 Teil 4, Beschichtungsauswahl entsprechen der GSB Richtlinie 663

Farbton:

RAL 	……………………….

NCS	……………………….

DB	………………………..

Variante 1

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Pulverbeschichtung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Variante 2

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Naßlackbeschichtung im Spritzverfahren durch Grund- und Decklackierung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Glas

- Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften zu erfolgen, dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände der Glasauflager.

- Alle Gläser sind als beidseitige Sicherheitsgläser nach DIN 1259 und Verbundsicherheitsgläser nach  DIN EN ISO 12543 auszuführen.

- Verbundsicherheitsglas VSG für Elemente mit dichtschließenden und selbstschließenden Innentüren , gemäß statischer Erfordernis

- VSG für Rauchschutzelemente gemäß den Anforderungen des entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und statischer Erfordernis, Mindestdicke 8 [mm]

- VSG mit Anforderungen F30 DIN 4102 für Feuerschutzabschlüsse T30/ F30 DIN 4102 gemäß den Anforderungen der entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und statischer Erfordernis

- VSG mit Anforderungen F90 DIN 4102 für Feuerschutzabschlüsse T90/ F90 DIN 4102 gemäß den Anforderungen der entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und statischer Erfordernis

Beschläge

- Es sind nur bewährte und den Belastungen und Einbausituationen angepasste, den gültigen Normen sowie Prüfzeugnissen und Zulassungen entsprechende Systembeschläge einzusetzen. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Über die nachfolgend beschriebene Standardbeschlagsart hinausgehende Forderungen sind der Positionsbeschreibung zu entnehmen.

- Tür 1-flügelig:

Variante 1 (ohne Antipanik)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss mit Schließblech (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und Drückerstift, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl, Fabr. nach Wahl AG; Gleitschienen-Obentürschließer nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe, Montage bandseitig

Variante 2 (mit Antipanik)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Antipanik-Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss mit Schließblech (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl, Fabr. nach Wahl AG; Gleitschienen-Obentürschließer nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe, Montage bandseitig

Variante 3 (mit Antipanik gemäß DIN EN 179)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Antipanik-Schlossgarnitur gemäß DIN EN 179 bestehend aus Einfallen-Riegelschloss mit Schließblech (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl, Fabr. nach Wahl AG; Gleitschienen-Obentürschließer nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe, Montage bandseitig

Variante 4 (mit Antipanik gemäß DIN EN 1125)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Antipanik-Schlossgarnitur gemäß DIN EN 1125 bestehend aus Einfallen-Riegelschloss mit Schließblech (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ; Garnitur Antipanik-Druckstange für Rohrrahmentüren, Oberfläche EV1 inkl. Drücker nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl, Fabr. nach Wahl AG; Gleitschienen-Obentürschließer nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe, Montage bandseitig

- Tür 2-flügelig:

Variante 1.1 (ohne Antipanik, ohne Standflügelverriegelung)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss im Gangflügel mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und Drückerstift für den Gangflügel, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl , Fabr. nach Wahl AG; Standflügel ohne Verriegelung

Gleitschienen-Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und durchgehender Verkleidung nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe; Montage bandseitig

Variante 1.2 (mit Antipanik, ohne Standflügelverriegelung)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Antipanik-Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss im Gangflügel mit Zusatzfalle nach oben, inkl. Schließblechen (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift für den Gangflügel, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl , Fabr. nach Wahl AG; Standflügel ohne Verriegelung

Gleitschienen-Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und durchgehender Verkleidung nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe; Montage bandseitig

Variante 2.1 (ohne Antipanik, mit Falztreibriegel)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss im Gangflügel (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, und Falztreibriegel mit Schaltschloss und Treibriegelstangen nach oben und unten im Standflügel, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör und Bodenmulde, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und Drückerstift für den Gangflügel, Drückerrosetten und PZ-Rosetten in Edelstahl , Fabr. nach Wahl AG;

Gleitschienen-Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und durchgehender Verkleidung nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe; Montage bandseitig

Variante 2.2 (mit Antipanik, mit Falztreibriegel)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Schlossgarnitur bestehend aus Antipanik-Einfallen-Riegelschloss im Gangflügel (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, und Falztreibriegel mit Schaltschloss und Treibriegelstangen nach oben und unten im Standflügel, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör und Bodenmulde, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift für den Gangflügel, Drückerrosetten und PZ-Rosetten in Edelstahl , Fabr. nach Wahl AG;

Gleitschienen-Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und durchgehender Verkleidung nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe; Montage bandseitig

Variante 3 (mit Antipanik gemäß DIN EN 179)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Antipanik-Schlossgarnitur gemäß DIN EN 179 bestehend aus Einfallen-Riegelschloss im Gangflügel (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, und Antipanik-Gegenkasten mit Schaltschloss und Treibriegelstangen nach oben und unten im Standflügel, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör und Bodenmulde, vorgerichtet für PZ; Drückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift für den Gangflügel, Halbdrückergarnitur nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und Drückerstift für den Standflügel, Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl , Fabr. nach Wahl AG;

Gleitschienen-Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und durchgehender Verkleidung nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe; Montage bandseitig

Variante 4 (mit Antipanik gemäß DIN EN 1125)

2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6mm; Antipanik-Schlossgarnitur gemäß DIN EN 1125 bestehend aus Einfallen-Riegelschloss im Gangflügel (Schlossfunktion siehe Positionsbeschreibung), ab lichter Durchgangshöhe 2500 [mm] mit Zusatzfalle nach oben, und Antipanik-Gegenkasten mit Schaltschloss und Treibriegelstangen nach oben und unten im Standflügel, alle Stulpbleche in Edelstahl, inkl. Befestigungszubehör und Bodenmulde, vorgerichtet für PZ; Garnitur Antipanik-Druckstange für Rohrrahmentüren pro Türflügel, Oberfläche EV1, Drücker nach DIN 18273 in gekröpfter Form mit verdeckt liegender Befestigung und geteiltem Drückerstift für den Gangflügel,  Drückerrosetten und PZ-Rosetten, in Edelstahl , Fabr. nach Wahl AG;

Gleitschienen-Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung und durchgehender Verkleidung nach EN 1154, Größe 5-7, in Standardfarbe; Montage bandseitig

(- nur hinweislich:

Fabrikat der Planung für Feuerschutzabschlüsse T30/F30:  Forster fuego light T30/F30

Fabrikat der Planung für Feuerschutzabschlüsse T90/F90:  Forster fuego light T90/F90

Fabrikat der Planung für Rauchschutzelemente:  Forster presto 50

Fabrikat der Planung für dichtschließende und sonstige Türen:  Forster presto 50  )

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für Feuerschutzabschlüsse T30/F30:

…………………………………………………………………….

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für Feuerschutzabschlüsse T90/F90:

…………………………………………………………………….

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für Rauchschutzelemente:

…………………………………………………………………….

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für dichtschließende und sonstige Türen:

…………………………………………………………………….

Die baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweise für die angebotenen Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutztüren sind in Form allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse durch den Bieter zu erbringen.

Positionsbeschreibung (beispielhaft)

Pos. 1

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1830 x 2215 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 2

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 3

- Ausführung als Feuerschutzabschluss T30/ F30 DIN 4102 gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2540 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1830 x 2215 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: GKF-Leichtbauwand F90

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 4

- Ausführung als Feuerschutzabschluss T30/ F30 DIN 4102 gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2540 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: GKF-Leichtbauwand F60

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 5

- Ausführung als Feuerschutzabschluss T30/ F30 DIN 4102 gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Konstruktionsbeschreibung sowie als Rauchschutztür DIN 18095 gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

- Tür 2-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2540 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1830 x 2215 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- automatisch absenkende Bodendichtung für Gangflügel und Standflügel

- Bauanschluß oben: GKF-Leichtbauwand F960

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 6

- Ausführung als Feuerschutzabschluss T30/ F30 DIN 4102 gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Konstruktionsbeschreibung sowie als Rauchschutztür DIN 18095 gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 1650 x 2400 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2320 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- 2 Stück Stahl-Anschweißbandrolle pro Flügel, 3-teilig (2 Zargenteile/ 1 Flügelteil), höhenverstellbar, für hohe Flügelgewichte, links und rechts verwendbar, stufenlose Höhenverstellung 6 [mm], für Montage/ Demontage des Türflügels ohne Höhenversatz

- automatisch absenkende Bodendichtung für Gangflügel

- Bauanschluß oben: GKF-Leichtbauwand F90

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 7

- Ausführung als Element mit Rauchschutztür DIN 18095 gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht mit stichbogenförmiger Ausbildung

- Mehrkosten für Maßabnahme, Bogenschablonen, Profilbiegen und Modellscheiben sind einzurechnen

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 3250 x 3500/ ca. 2660 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1830 x 2215 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- automatisch absenkende Bodendichtung für Gangflügel und Standflügel

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 8

- Ausführung als Element mit Rauchschutztür DIN 18095 gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht mit stichbogenförmiger Ausbildung

- Mehrkosten für Maßabnahme, Bogenschablonen, Profilbiegen und Modellscheiben sind einzurechnen

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 3250 x 3500/ ca. 2660 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- automatisch absenkende Bodendichtung für Gangflügel

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 9

- Ausführung als Element mit Rauchschutztür DIN 18095 gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit feststehendem Oberlicht mit stichbogenförmiger Ausbildung

- Mehrkosten für Maßabnahme, Bogenschablonen, Profilbiegen und Modellscheiben sind einzurechnen

- Beide vertikale Zargenprofile sind bis zur Türoberkante mit je einer Profilverbreiterung 50 [mm] vorzusehen.

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2220 x 3500/ ca. 2760 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- automatisch absenkende Bodendichtung für Gangflügel und Standflügel

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer: T28

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 10

- Ausführung als Feuerschutzabschluss G30 DIN 4102 gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Konstruktionsbeschreibung

- Festfeld

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2510 x 980 [mm]

- Bauanschluß oben: GKF-Leichtbauwand F90

- Bauanschluß seitlich: GKF-Leichtbauwand F90

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................