Anwendungshinweise:

- Alternative Varianten, die zur Auswahl stehen und entsprechend festgelegt werden müssen, sind ROT markiert.

- Optionale Zusätze, die entfallen können, sind MAGENTA markiert.

- Entfallende Varianten und Zusätze sollten gelöscht werden.

- Die beispielhaften Positionsbeschreibungen müssen den geplanten Elementen angepasst werden.

## 1.0	Konstruktionsbeschreibung Außentürelemente

Profilsystem

- Bautiefe Zargenrahmen: 70mm

- Bautiefe Türflügel: 70mm

- wärmegedämmtes Profilsystem mit thermischer Trennung aus Edelstahl

- Profileinzelschalen als geschweißte Präzisionsstahlrohre

- Laserschweißverbund zwischen Profileinzelschalen und Edelstahlfachwerk,

- Falzabdeckung aus Kunststoff, schwarz

- Rahmen und Türflügel auf der Außenseite und der Innenseite flächenbündig

- 2-schichtiges Dichtungssystem bestehend aus zweiseitig umlaufenden Anschlagdichtungen zwischen Zarge und Flügel, Materialqualität EPDM

- Ausbildung eines bandseitigen Fingerklemmschutzes mittels vertikalem Flügelprofil mit beidseitigen halbrunden Stahlaufsatzprofilen, C-förmigem Zargenprofil und formschlüssigen EPDM-Dichtteilen an Zargen- und Flügelprofil

- Türflügel mit automatisch absenkenden Bodendichtungen

- formstabile Dichtkeile in Zargenecken

- Ausführung Türelement mit einer vierseitig geschlossenen Zarge, das Schwellenprofil ist als themisch getrenntes Systemprofil mit Edelstahl-verblechtem Dichtfolienanschluss zu versehen

- Die Herstellung der Elemente hat nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen.

- Äußere sichtbare Standard-Ansichtbreiten der Stahlprofile:

Sprossen- oder Kämpferprofil: 90 [mm]

Blendrahmenprofil: 70 [mm]

Blendrahmensockelprofil: 90 [mm]

Kombination Rahmenprofil + Türflügelprofil: 130 [mm]

Kombination Rahmenprofil + Türflügelprofil mit Seitenteil o. Oberlicht: 150 [mm]

Kombination Türflügelprofil + Türflügelprofil (2-flg.): 150 [mm]

Türsockelprofil: 90 [mm]

Glashalteleisten: 20 [mm]

variable Ansichtsbreiten (siehe Positionsbeschreibung) sind aus beidseitig stahlverblechten Systemprofilen mit Bautiefe 63.5 [mm] herzustellen, Fugen sind dauerhaft zu dichten und Hohlräume mit Dämmmaterial auszufachen

- Schattenfugen zwischen Flügel und Zargenrahmen: 5 [mm]

Glashalteleisten

Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten mittels nicht sichtbarer Systemklemmschrauben einseitig auf dem Verbundprofil befestigt. Der gegenüberliegende Glashalter ist als gefalzter Anschlag (20 [mm]) des Verbundprofils vorzusehen. Das Glas sitzt außermittig des Rahmenprofils.

Rahmenprofils.

Glas- und Paneeleinsatz

Trockenverglasung mit EPDM-Dichtungsprofilen auf der Innenseite. Auf der Außenseite umlaufende Dichtungsebene aus EPDM-Dichtungsprofilen.

Materialqualität Profile

Profile in Stahl bandverzinkt ZM, Schichtdicke 7 [m], beschichtet.

Anforderung an das Profilsystem

- Uf -Wert der Profilkombination gemäss DIN ISO 10077 2.4[W/(m²K)]

- Luftdurchlässigkeit: Prüfverfahren nach: EN 1026, klassifiziert nach EN 12207, Klasse 4

- Schlagregendichtheit: Prüfverfahren nach EN 1027, klassifiziert nach: EN 12208, Klasse 5A

- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Prüfverfahren nach EN 12211, klassifiziert nach EN 12210, Klasse B3/C3

- Dauerfunktion nach EN 12400, Klasse 5

- Klemmschutz Nebenschließkante ≤8 [mm] gem. DIN 18650

- schwellen- und stolperfrei (0mm) mit thermisch isolierter Schwelle; barrierefrei nach DIN 18040

Konstruktive Rahmenbedingungen

Die Herstellung und Montage muss entsprechend den Richtlinien bzw. Verarbeitungsunterlagen des Systemherstellers erfolgen.

Die vorkommenden Anschlusskonstruktionen sind in den Positionsbeschreibungen schematisch mit Angaben zur Ausführung dargestellt. Die Details entsprechend dieser Vorgaben müssen vom Auftragnehmer ausgearbeitet werden. Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktionen zwischen Bauwerk und Element gehört ebenso wie folgende Rahmenbedingungen zum Lieferumfang des Auftragnehmers und sind vertragsgemäss zu erfüllende Leistungsanforderungen:

- Bei geschweissten Konstruktionen sind die Montagestösse mit dem Architekt abzustimmen und mit geeigneten Massnahmen gegen Korrosion zu schützen.

- Der statische Nachweis ist durch den ausführenden Unternehmer zu führen, die Profile sind gegebenenfalls zu verstärken.

- Der Einbau von Aluminium- / Stahlanschlusswinkeln oder Blech-kantteile muss mit einem hierfür geeigneten Ausgleichprofil ohne Wärmebrücken ausgeführt werden.

- Anschlussfolien im Innenbereich (Warmseite) der Elementkonstruktion müssen durchgängig/durchlaufend dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Erforderliche äquivalente Luftschichtdicke sd zum Erreichen der Dampfdiffusionsdichtheit mindestens 220 [m].

- Abdichtungen im äusseren (Kaltseite) Bereich der Konstruktion müssen durchgängig/durchlaufend dampfdiffusionsoffen ausgeführt werden, um das Entfeuchten der Anschlussfugen zu gewährleisten. Erforderlicher Sd-Wert zum Erreichen der dampfdiffusionsoffenen Ausführung maximal 3,0 [m]

- Dimensionierung der Auflager und Befestigungspunkte entsprechend den Verkehrs- und Eigenlasten (Nachweis ist zu erbringen) und den kraftschlüssigen Verbindungen mit dem Baukörper.

- Aufnahme von Bauwerksbewegungen bzw. Durchbiegungen von Decken und Stützen unter Eigen- und Verkehrslast sind durch konstruktive Massnahmen zu gewährleisten.

- Gewährleistung der Dilatationsmöglichkeit mit entsprechenden Vorkehrungen gegen Spannungsgeräusche.

- Einrechnen sämtlicher Befestigungsmaterialien, wie Stahllaschen und Ankerschienen sowie die gegebenenfalls erforderlichen statischen Verstärkungseinlagen.

Oberflächenbehandlung Profilkonstruktion/ Glashalteleisten

Die Vorbehandlung, Reinigung und Beschichtung (Nass- und Pulverlackbeschichtungen) ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers auszuführen.

Grundsätzlich sind die Vorgaben der EN ISO 12944 (in den entsprechenden Teilen) bzw. GSB ST 633 einzuhalten und durchzuführen.

Farbton:

RAL 	……………………….

NCS	……………………….

DB	………………………..

Beschichtungsart:

Variante 1

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Pulverbeschichtung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Variante 2

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Nasslackbeschichtung im Spritzverfahren durch Grund- und Decklackierung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Isolierglaselemente

Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften (Glasnorm) zu erfolgen, dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände; die Glasauflager sind in Abhängigkeit von Glasgewicht und Glasdicke auszuführen.

- Typ: Zwei-Scheiben-Isolierglas

- alle Gläser bis Elementhöhe ≤ 2100 [mm] beiseitig als ESG

- Ug-Wert: 1.0 W/m²K

- Schalldämmwert: 32 dB.

Vom Unternehmer angebotenes  Fabrikat: .................................................

Paneelelemente

Paneeleinspannstärke: wie beschriebenes Isolierglas

Paneele aus ggf. mehrfach abgekanteten Aluminium- bzw. Stahlblechen, Stärke mind. 1.5 mm auf der Innen- und Außenseite. Hohlraumisolation aus Steinwolleplatten oder Hartschaumdämmung. Umlaufende Abdichtung des Paneelverbunds mit dampfdiffusionsdichten Ummantelungsbändern.

- Ug-Wert: 1.0 W/m²K

Bauanschlussbleche/ Wasserrinnen

Wand-, Decken- und Sockelanschlussbleche auf der Innen- und Aussenseite aus mehrfach abgekanteten Blechkanteilen mit einer  Materialstärke > 2 mm. Erforderliche Verstärkungs- und Befestigungsbügel aus Flachstahl sowie eine Antidröhnbeschichtung auf der Blechrückseite sind einzurechnen.

Blechabwicklung gemäss Positionsbeschrieb.

Blechqualität innen: ................... Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Blechqualität aussen: …............. Stahl / Aluminium / Edelstahl 1.4301

Bauanschlussdichtungen

Anschlussfolien müssen entsprechend den Herstellerangaben am Bauwerk sorgfältig befestigt (in der Regel geklebt) werden und am Fussbodenriegel hinter der Entwässerungsebene durchlaufend eingespannt sein. Bei umlaufendem Einbau muss sichergestellt sein, dass diese in der gleichen Ebene liegen, sodass sie im Eckbereich dicht und dauerhaft miteinander zusammengefügt (in der Regel verklebt) werden können.

Das Ausfüllen der Anschlussfugen muss mit mineralischen Dämmstoffen nach DIN 18165 ausgeführt werden. Die Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fassade und Bauwerk muss mit dauerelastischem Silikondichtstoff mit vorgelegter geschlossenzelliger Hinterfüllung und entsprechenden Fugendimensionierung ausgeführt werden.

Nicht einzurechnen sind:

- Fassadengerüst auf der Aussenseite.

Beschläge

- Es sind bewährte und den Belastungen und Einbausituationen angepasste, den gültigen Normen sowie Prüfzeugnissen und Zulassungen entsprechende Systembeschläge einzusetzen.

- Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.

- Über die beschriebenen Beschlagsarten hinausgehende Forderungen sind der Positionsbeschreibung zu entnehmen.

Die einzurechnenden Beschlagteile müssen mindestens die nachfolgenden Merkmale aufweisen und mindestens den Anforderungen der dem angebotenen Profilsystem zugrundeliegenden Verwendbarkeitsnachweis entsprechen.

Türbänder

Drehpunkt in Profilmitte durch Einsatz eines unteren Bodenlager und eines oberen profilintegrierten Zapfenlagers

- Bodenlager in Stahl mit separatem Flügelteil (Türhebel)

- Zapfenlager in Stahl mit Zargen- und seitenverstellbarem Flügelteil

Drücker-/ Drücker- Garnitur

- Objektgarnitur nach EN 1634-1 und DIN 18273

- Benutzungskategorie Klasse 4 EN 1906

- minimale Distanz zwischen Drücker und Rosette

- mit Hochhaltefedern, rechts/links verwendbar

- festdrehbar im wartungsfreien Gleitlager

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

- Drücker in gekröpfter Form mit Drückerstift

- Drückerrosetten und PZ-Rosetten in Ovalform

- alles in Edelstahl, Fabr. FSB 1070  o. glw. nach Wahl AG

Verriegelung Gangflügel I

- Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss

- einschließlich Schließblechen

- vorgerichtet für PZ

- alle Stulpbleche in Edelstahl

- inkl. Befestigungszubehör

Verdecktliegender Türschließer mit Freilauffunktion

- in Türblatt oder Zarge integrierter Gleitschienen-Türschließer mit Freilauffunktion Fabr.  Dorma ITS 96, Geze Boxer, EN 3-6, oder gleichwertig

- Netzteil

- Wandtaster Unterputz für Handauslösung

- Verkabelung und Inbetriebnahme

- profilintegrierte Verkabelung

Elektro-Anschlüsse

Prinzipiell sind die Anschlüsse der elektrischen Zubehörbauteile an die Spannungsversorgung bauseits. Die erforderlichen elektrischen Leitungen im Elementrahmen, inkl. freier Kabelüberlänge von ca. 3,0 mtr., sind in der Leistung des AN enthalten. Kabelführung in Absprache mit der örtlichen Bauleitung.

Unternehmervorschlag

(nur hinweislich:

Fabrikat der Planung für Außentürelemente: Forster Unico)

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für Außentürelemente:

…………………………………………………………………….

Lieferumfang:

-	Alle erforderlichen Montagegarnituren.

-	Lieferung, Verteilung und Montage.

-	Füllmaterialien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Montagegerüst auf der Innenseite.

-	Kranzüge

## 2.0	Positionsbeschreibung Außentüren (beispielhaft)

Positionsbeschreibung (beispielhaft)

Pos. 1

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit feststehendem Seitenteil und Oberlicht

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 2775

- Lichte Rohbauhöhe: 2750

- Lichte Durchgangsbreite: 1045

- Lichte Durchgangshöhe: 2037

- oberer horizontaler Rahmenstab Profilbreite: 185

- Schwellenprofil im Seitenteil Profilbreite: 123

- Seitenteil und Türflügel durch je einen horizontalen Kämpfer in Drückerhöhe geteilt

- alle Felder verglast

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück		Einheitspreis: .....................  Gesamtpreis: ……..........

Pos. 2

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit einem feststehenden Seitenteil und Oberlicht

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 3000

- Lichte Rohbauhöhe: 3000

- Lichte Durchgangsbreite: 2000

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe: 2200

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 3

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit Oberlicht

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 2150

- Lichte Rohbauhöhe: 3000

- Lichte Durchgangsbreite:

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe: 2200

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 4

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 4000

- Lichte Rohbauhöhe: 2300

- Lichte Durchgangsbreite: 2000

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe:

- Breite Seitenteil links: 1000

- Breite Seitenteil rechts: 1000

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 5

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit einem feststehenden Seitenteil

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 3000

- Lichte Rohbauhöhe: 2300

- Lichte Durchgangsbreite: 2000

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe:

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 6

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 2200

- Lichte Rohbauhöhe: 2300

- Lichte Durchgangsbreite:

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe:

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 7

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 3000

- Lichte Rohbauhöhe: 3000

- Lichte Durchgangsbreite: 1000

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe: 2200

- Breite Seitenteil links: 1000

- Breite Seitenteil rechts: 1000

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 8

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit einem feststehenden Seitenteil und Oberlicht

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 2000

- Lichte Rohbauhöhe: 3000

- Lichte Durchgangsbreite: 1000

- Lichte Durchgangsbreite Gangflügel: 1000

- Lichte Durchgangshöhe: 2200

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 9

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit Oberlicht

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 1150

- Lichte Rohbauhöhe: 3000

- Lichte Durchgangsbreite:

- Lichte Durchgangshöhe: 2200

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 10

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 2000

- Lichte Rohbauhöhe: 2300

- Lichte Durchgangsbreite: 1000

- Lichte Durchgangshöhe:

- Breite Seitenteil links: 1000

- Breite Seitenteil rechts: 1000

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 11

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit einem feststehenden Seitenteil

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 2000

- Lichte Rohbauhöhe: 2300

- Lichte Durchgangsbreite: 1000

- Lichte Durchgangshöhe:

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 12

- Außentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig

- Alle Maßangaben in [mm]

- Lichte Rohbaubreite: 1200

- Lichte Rohbauhöhe: 2300

- Lichte Durchgangsbreite:

- Lichte Durchgangshöhe:

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: E

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................