# Descriptif du système Forster thermfix light

Remarques :

les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

les textes en bleu demandent une précision ou un choix du serrurier.

## 0.	Façade ou toiture poteau - traverse (P+T) en applique Forster thermfix light

Remarques

L’objet de cette description concerne la fabrication, la livraison et le  montage d’une structure intérieure statiquement porteuse et d’un système de profil de façade ou toiture à rupture thermique en applique, type Forster thermfix light. La pose des éléments de remplissage se fait depuis l’extérieur.

Système porteur intérieur

Proposition de texte pour la structure intérieure porteuse. Cette structure est indépendante du système Forster thermfix light

Descriptif, (acier, bois, autre) ….…………………

Dimensions:

Section du montant:	........ x ……. mm.

Section de la traverse:	........ x ……. mm.

Le dimensionnement statique de la structure porteuse et les fixations seront calculées par rapport aux contraintes physiques et au poids propre de la façade ainsi que le poids de la neige pour la toiture. Le maître d’état apportera la preuve nécessaire de la tenue statique. Il sera également responsable du dimensionnement statique propre à la façade et à ses attaches.

Traitement de surface du système porteur intérieur en acier

Préparation et nettoyage de la sous-construction selon les données du fournisseur de peinture.

1- Sablage préalable et couche de protection à base de zinc. Peinture synthétique, 2 couches de fond. RAL ou NCS à choix. Les retouches sur place sont comprises.

Couleur ...............................................................................

2- Thermolaquage :

RAL, NCS ou IGP selon le choix de l’architecte.

Couleur ...............................................................................

3- Zinguage au feu.

Traitement de surface du système porteur intérieur en acier inoxydable

1- Acier inoxydable brut

2- Meulage avec un grain de 220

3- Meulage avec un grain de 320

4- Poli miroir.

Les soudures ou les points de chauffe seront nettoyées puis décapés par électrolyse.

Traitement de surface du système porteur intérieur en bois

Application d’ une couche d’imprégnation incolore par trempage. Traitement préventif anti-feu, fongicide et insecticide. Produit labellisé Lignum B+PBIp. Type stabilo FFF ou équivalent. 200gr/m2.

Coloris ...............................................................................

Conditions à respecter:

Afin de permettre un montage optimal de la façade et d’éviter tous craquements dus aux variations de température et aux mouvements du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les profilés, les tôles de raccords et les pattes de fixations.

Les plaques d’ancrages et pattes de fixations diverses seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent, le poids de la neige pour la toiture et le poids propre de la façade. Elles prendront en compte le lieu pour la charge au vent ou le poids de la neige.

Jonction à la maçonnerie avec tôles pliées ép 2 mm. et isolation en laine minérale.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre avec les différents éléments adjacents.

Qualité de tôle intérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Qualité de tôle extérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Traitement des tôles selon choix de l’architecte.

Système de façade et/ ou toiture en applique

Forster thermfix light, face visible 50 mm.

Système de façade en applique à isolation thermique composé du profil de base avec canal de fixation continu. Verre posé à sec sur joint EPDM. Les raccords des joints sont superposés assurant un drainage parfait du fond de feuillure. Supports de verres vissés. Profil de pression et capots de finition clipsés en aluminium.

Suivre les instructions du fabricant du système.

Caractéristiques à respecter impérativement:

Caractéristiques du système

-	Valeur U des cadres selon la norme DIN ISO 10077 (Uf) = …….. w/m²k. (1,2 à 2,1 w/m²k. selon l’épaisseur du verre et du remplissage de fond de feuillure)

-	Perméabilité à l’air selon la norme EN 12152: > 600 Pa   (AE600).

-	Etanchéité à la pluie battante selon la norme EN 12154: 1250 Pa   (RE1250).

-	Résistance à la pression du vent  selon la norme EN 13116: 3000 Pa.

-	Etanchéité dynamique à la pluie battante selon la norme ENV 13050: 1000 Pa.

-	Résistance aux chocs selon la norme EN 14019: I5 et E5.

-	Classement CE.

-	Drainage et ventilation du fond de feuillure par joint EPDM et évacuation des eaux de condensation sur l’extérieur de la façade.

Réduction phonique

Les valeurs de réduction phonique selon la norme EN ISO 140 sont définies dans les articles unitaires.

L’isolation phonique sera garantie entre le vitrage et les têtes de dalles par une isolation adéquate empêchant la propagation du son entre les niveaux.

Fixation du profil d’applique

Sur structure en acier:

- Profil intérieur en acier zingué à souder, visser ou clouer en quinconce sur la construction porteuse de base.

Sur structure en bois ou acier inoxydable :

- Profil intérieur en aluminium brut à visser en quinconce sur la construction porteuse de base.

Section des capots

Capots clipsés sur le profil de pression.

- Section du capot vertical:	50 x 15 mm (aluminium ou inox)

- Section du capot de traverse:	50 x 12 mm (aluminium ou inox)

- Variante capot de traverse (recommandé pour toiture) 50 x 5 mm aluminium

Pente minimale pour la toiture avec traverses : 10°

Traitement de surface des capots aluminium

Thermolaquage

Nettoyage, chromatage et recouvrement par poudrage électrostatique.

RAL, NCS ou IGP selon le choix de l’architecte.

Couleur ...............................................................................

Eloxage

- Brossage et éloxage naturel.

- Brossage et éloxage de couleur à choix...................................

Verres de façade

La pose des verres nécessite le respect de la norme du SigaB notamment dans le dimensionnement des volumes et des prises en feuillure. Les supports de verres sont dimensionnés par rapport à l’épaisseur et au poids des verres.

Type du verre isolant: .....................................................

Valeur U: ........... w/m²k. Réduction phonique: ......... dB.

Composition du verre de l’intérieur à l’extérieur:

Type de verre ......... mm -- Intercalaire ......... mm – Type de verre ........ mm.

Fabricant du verre: ............................................

Verres de toiture :

Type du verre isolant: .....................................................

Valeur U: ........... w/m²k. Réduction phonique: ......... dB.

Composition du verre de l’intérieur à l’extérieur:

Type de verre intérieur anti-chute feuilleté type ......... mm -- Intercalaire ......... mm – Verre extérieur trempé anti-chocs type de verre ........ mm.

Pour toiture, verre extérieur du bas à dépassement (casquette).

Fabricant du verre: ............................................

Panneaux de remplissage

Epaisseur du panneau: ............. mm.

Valeur U: ........... w/m²k. Réduction phonique: ......... dB.

Panneaux composés avec tôle intérieure et extérieure en acier ou en aluminium ép. 2mm. Fixation des tôles entre-elles par un intercalaire en pvc. Isolation synthétique et liaison entre les tôles avec une  bande pare-vapeur périphérique.

Eléments de portes et de fenêtres

Inclusion et fixation de fenêtres ou de portes dans les éléments de façade selon description dans les articles unitaires. La fixation se fera sur les montants.

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite de la façade.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout à l’endroit des raccords à la maçonnerie.

Stores ou brise-soleil

Pour la pose de stores extérieurs, il est nécessaire de prévoir des renforts de fixation sur le profil de compression des verres et d’en assurer l’étanchéité. Les caractéristiques de ces fixations sont à définir en relation avec le fournisseur de stores.

Alimentation électrique

Tous les conduits et tout encombrement dus au passage de câbles seront définis au préalable et seront compris dans les prix unitaires.

Les prix comprennent

-	Tous les ferrements nécessaires.

-	Fourniture et pose des éléments.

-	Joints et remplissages.

-	Echafaudages intérieurs.

- Plans de fabrication et de montage

-	Engins de levage.

Ne sont pas inclus dans les prix

-	Echafaudages extérieurs

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon un dimensionnement statique provisoire et selon des considérations techniques et esthétiques. Si une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, celle-ci devra être équivalente et respectera les conditions esthétiques, statiques et techniques du choix initial. Un échantillon et des coupes de principe devront être fournis à l’architecte.

Fabricant du système proposé :          ...................................................

# Descriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution de la façade et / ou de la toiture selon les plans ou croquis n°……

Exigence

- Isolation thermique Uw … w/m2k

-	Réduction phonique selon la norme EN ISO 140: ......... dB

Description de l’élément

Cadre périphérique avec montants et traverses inclus

-	...... champ (s) vitrés, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec panneau, dimension: ........ x ........ mm.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale. : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. de la gare 20

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

Fax:	024/473.44.90

eric.ingignoli@afg.ch