##### CLOISON E30

# Système

Cette gamme permet la réalisation de cloisons ou châssis fixes isolés thermiquement avec un classement au feu pare-flamme de degrés E30 et EW30.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais.

On utilisera le PV 12-A-086 ou équivalent de chez Forster validé par le laboratoire EFECTIS.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10ème  Ils sont assemblés par soudure laser sur un treillis isolant en acier inoxydable (simple ou double selon les sections de profilés).

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement car 100% recyclables.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des portes, des fenêtres ou des cloisons dans le respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

# Fabrication et traitement de surface

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Caractéristiques des profilés

Les profilés utilisés auront les caractéristiques suivantes :

Pour les profilés périphériques :	section 	70x70mm
		50x70mm

Variante possible pour les traverses basses :	section 	90x70mm

Pour les montants intermédiaires :	section 	90x70mm
		70x70mm (uniquement répartition à 
		entraxe max. 1000mm)

Pour les traverses intermédiaires :	section 	90x70mm
		70x70mm (uniquement pour des 
		traverses de longueur max. 1000mm)

# Drainage des ensembles

Les profilés peuvent être équipés de busettes de drainage soit :

- en polyamide 6.6 diamètre 10mm placées en partie basse de chaque baie à 80mm des extrémités latérales de la baie et 15 mm de l’extrémité haute du profilé.

- en polyamide 6.6 diamètre 9,5 mm placées en partie basse de chaque baie à 160mm des extrémités latérales de la baie et 8 mm de l’extrémité haute du profilé.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

de busettes en applique	de tubulures cachées (monodrain)

# Maintien et étanchéité des vitrages

Le maintien des vitrages est réalisé par un simple parclosage en acier de la série UNICO (FORSTER). Les parcloses sont fixées sur l’ossature par boutons de parclose placés à 70mm des angles puis répartis au pas maximal de 300mm et par vis M5 x 30mm réparties à raison de une par milieu de parclose.

Une bande de joint est mise en œuvre en fond de feuillure de chaque profilé constituant les traverses, sur toute leur longueur et dans la continuité sur une hauteur de 200mm latéralement pour en assurer l’étanchéité.

Le calage des vitrages est assuré par des cales en hêtre de masse volumique théorique minimale de 460 Kg/m3 et de section 100x ép. du vitrage x 5mm placées en dessous des vitrages à 100mm des angles des baies sur des cales en aluminium de section 100 x 24 x 8 ou 100 x 41 x 3. Le jeu en fond de feuillure à prévoir est de 8mm et prise en feuillure de 12mm.

# Vitrages

L’ossature définit des baies obturées par des vitrages PILKINGTON Pyrodur 30-200 montés en isolant d’épaisseur 24 à 43mm, composition à choisir dans la liste offerte par le PV de référence.

# Encadrements autorisés

Pour les grandes dimensions on pourra réaliser une jonction entre châssis grâce à des vis de dimension diam. 4,8 x 45mm ou 4,8 x 70mm, selon la section des profilés utilisés, réparties en quinconce au pas de 300mm. Une bande de joint est posée sur chacun des profilés situés à la jonction des châssis.

Les autres modes de jonctions autorisés sont :

- Jonction en ligne ou a 90° sur poteau métallique stable au feu.

- Jonction sur du béton armé d’une densité supérieure à 2200 kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 200mm.

- Jonction sur du béton cellulaire d’une densité supérieure à 500 kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 200mm.

- Jonction sur des murs en maçonnerie d’une densité supérieure à 500 kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 200mm.

Une couche de laine de roche (ROCKWOOL) de 30mm d’épaisseur et de masse volumique théorique 80kg/m3 est d’abord posée et la fixation est ensuite réalisée par vis HUS de diam.7,5 x 120mm (HILTI) placées à 225mm des angles puis réparties au pas de 650mm.

# Avis de chantier

Toutes modifications de réalisations par rapport au PV d’essais de référence (exemple : fixation sur un autre type de support tel que sur précadre, sur bois, etc) sera à justifier par un avis de chantier à la charge du présent lot et à demander auprès d’un laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster UNICO ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch à la rubrique  Téléchargement ».

Les passeports CE des portes Forster UNICO conformes à la norme produit EN 14351-1 sont également disponibles sur le site www.forster-profile.ch.

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.