INOX

##### Façade avec porteur acier (série 50 mm largeur)

# SYSTEME

Le système de profilés acier Forster Thermfix Light est destiné à la réalisation de façades légères à isolation thermique d’une face vue de 50 mm de largeur (façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux). Ce système est fixé en applique sur une ossature acier.

# Ossature acier intérieure

Proposition de texte pour la structure intérieure porteuse. Cette structure est indépendante du système Forster Thermfix Light

……………Descriptif….…………………

Dimensions:

Section du montant:	........ x ……. mm.

Section de la traverse:	........ x ……. mm.

Selon les charges climatiques appliquées à la façade, (pression de vent selon la localisation géographique du bâtiment) et afin de satisfaire la condition de flèche (le plus souvent au 1/300ème en présence d’un garde-corps), un calcul statique devra déterminer l’inertie minimum en cm4 de l’ossature intérieure qui reprendra à elle seule tous les efforts.

L’entreprise justifiera par note de calcul de la bonne tenue statique. Elle sera également responsable du dimensionnement statique propre à la façade et à ses attaches.

# Système de façade en applique thermfix light

On rapporte sur la structure acier inox un profil de base avec canal de fixation continu.

En applique sur une ossature acier inox, le système est considéré comme traditionnel donc sans avis technique.

Le canal de vissage en aluminium AW 6060 T66 est fixé mécaniquement sur la structure acier inox intérieure.

Canal de vissage

Variante : Profil acier vissé

Profil intérieur en alu à visser en quinconce sur la construction porteuse de base.

Variante : Profil acier cloué

( Pour les constructions de base en acier d’épaisseur de 5 à 12 mm

Profil intérieur en alu cloué sur la construction porteuse de base. (Ex. Hilti)

Un joint EPDM intérieur est disposé en recouvrement du canal de vissage.

Les raccords des joints sont superposés assurant un drainage parfait du fond de feuillure.

Mise en place d’un isolant de feuillure dans la rainure du canal de vissage.

L’étanchéité extérieure est assurée par un dispositif composé de capots-serreurs, de joints EPDM et de vis de serrage. Mise en place d’une pièce d’étanchéité en inox aux croisements des joints. Les feuillures seront drainées et ventilées en conformité avec le DTU 39.

# Choix des remplissages

## Supports de remplissage

Le système propose des supports de remplissage vissés en aluminium permettant de mettre en œuvre des remplissages de 8 à 60 mm d’épaisseur et dont le poids peut atteindre 450 kg au maximum ou des supports de verre spéciaux pour mise en œuvre de verres dont le poids peut atteindre1200 kg

## Verres isolants

Type du verre isolant:

Valeur U: 	........... w/m²k. 	Réduction phonique: 	dB

Type de verre :	......... mm 	Intercalaire ......... mm     Type de verre ........ mm

Fabricant du verre: 	.

## Panneaux de remplissage

Epaisseur du panneau: ............. mm.

Panneaux composés de tôles intérieures et extérieures en acier ou en aluminium ép. 2mm. Fixation des tôles entre elles par un intercalaire en PVC. Isolation en laine minérale et liaison entre les tôles par une  bande pare-vapeur périphérique.

# Choix des capots

Capots disponibles:  50 x 12 mm et  50 x 15 mm:

Capots clipsés sur le profil de pression disponible en aluminium ou en inox 1.4301 (304) .

Section du capot vertical:	50 x 	 mm

Section du capot horizontal:	50 x 	 mm

Ou Capot plat en aluminium présentant un déport maximum par rapport au nu du verre de 3mm.

# Traitements de surfaces

## Ossature porteuse

Cette ossature inox se trouve en ambiance intérieure et n’est en aucun cas exposée aux eaux de pluie, d’infiltration, de condensation ou de drainage.

Polissage au grain…..

La soudure sera également meulée et les raccords seront francs. Les soudures non apparentes seront nettoyées puis décapées par électrolyse.

## Les capots en extérieurs

Le revêtement RAL (pour la version aluminium) ou un grain (pour la version inox) seront demandés au choix de l’architecte.

- Traitement de surface de l’acier inoxydable :

Polissage au grain de 220 (version de base) ou Polissage au grain de……..

- Traitement de surface de l’aluminium :

Nettoyage, chromatage et recouvrement par poudrage électrostatique.

RAL selon le choix de l’architecte.

# Raccords et étanchéité périphérique

## Raccords muraux

Jonction à la maçonnerie avec tôles pliées ép. 2 mm et isolation en laine minérale.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre entre les différents éléments.

Qualité de tôle intérieure: 	 Acier / Aluminium / inox 1.4301

Qualité de tôle extérieure: 	 Acier / Aluminium / inox 1.4301

## Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare-vapeur et joints silicone soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite de la façade.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout à l’endroit des raccords à la maçonnerie.

# Caractéristiques du systèmes

- Perméabilité à l’air 	selon la norme EN 12152: 	>600 Pa (AE600)

- Etanchéité à la pluie battante 	selon la norme EN 12154: 	1250 Pa (RE1250)

- Résistance à la pression du vent  	selon la norme EN 13116: 	3000 Pa

- Etanchéité dynamique à la pluie battante selon la norme ENV 13050: 	1000 Pa

- Résistance aux chocs 	selon la norme EN 14019: 	I5 et E5

- Marquage CE

- Coefficient de transmission thermique DIN ISO 10077: 	Uf 1,2 – 2,1 w/m2k 
(1,2 à 2,1 w/m²k selon l’épaisseur du verre et du remplissage de fond de feuillure)

La documentation technique de la gamme Forster THERMFIX LIGHT est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».

Les passeports CE des façades Forster Thermfix Light conformément à la norme de produit EN 13 830 sont également disponibles sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique après inscription pour une demande de licence :