##### Ouvrant de service

##### Pare-flammes 30 - E30

# Système de profilés

Cette gamme permet la réalisation d’ouvrants de service pare-flammes, de degrés E30 ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais.

Aussi nous vous proposons le PV 10-A-650 + ext 11/1 et 11/2 ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes (en série 50).

L’ouvrant de service pourra ainsi être constitué :

- Dormant :

Il sera constitué de profilés de section 60, 70, 90 ou 100mm x 50mm de profondeur. Le profilé proposera une gorge recevant un joint d’étanchéité.

- Ouvrant :

Il sera constitué de profilés de section 65 x 50mm de profondeur. Le profilé proposera une gorge recevant un joint d’étanchéité.

L’ensemble ouvrant-dormant se présentera avec une double barrière d’étanchéité et un affleurement entre profilés.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale du traitement de surface.

# Articulation et quincailleries

L’ouvrant est articulé par deux paumelles MAROC 60mm, placées à 200mm des extrémités hautes et basses de l’ouvrant. Il sera verrouillé par une serrure encastrée dans la gorge prévue à cet effet proposant 2 points de fermetures haut et bas. Le vantail est maintenu fermé par une serrure à clé (Forster).

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU.39.  Le drainage de la feuillure de l’ouvrant sera réalisé par l’intermédiaire de rejet d’eau et de busettes validés dans le PV.

Les vitrages seront de type PYROSWISS (VSGI)  en montage monolithique, feuilleté ou isolant selon listing disponible dans le PV de référence.

Le remplissage pourra être un panneau de surface maximum 2m² constitué de deux plaques de plâtre BA13 standard (Placoplâtre), d’épaisseur 12,5mm, munis de parements en tôle d’acier d’épaisseur 10/10mm de part et d’autre, collé par Pyroscol. Une des tôles d’acier peut être recouverte par un des vitrages de la gamme SGG EMALIT EVOLUTION d’épaisseur minimale de 6mm.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur. Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée.

# Types de supports Validés

  - Sur structure acier :

Poteau constitué d’un tube acier 45x45x3mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de plâtre Standard BA13 fixées par colle silicate et recouvertes d’un capotage en tôle d’acier ou d’aluminium d’épaisseur 15/10mm fixé par vis acier diam. 3,5x45mm.

  - Sur cloison normalisée rigide :

A choix :

    - béton armé d’une densité supérieure à 2200kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm

    - parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 1600kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm

    - béton cellulaire d’une densité supérieure à 500kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm

Dans tous les cas la fixation de l’ouvrage au béton se fait au pas de 750mm environ par vis et chevilles en Nylon. L’étanchéité périphérique est réalisée par bourrage de laine de roche, recouvert par un silicone neutre ou une tôle d’habillage alu ou acier.

  - Sur cloison légère 98/48 ou 120/70

en plaque de plâtre Placostil (PLACOPLÂTRE), Prégymétal (LAFARGE) et KS ou KF (KNAUF) disposant d’un procès verbal en cours de validité présentant au moins les performances EI60 pour les hauteurs envisagées.

# Avis de chantier

Toute modification au PV de référence (support, dimensions, etc…) sera validée par avis de chantier, que l’entreprise demandera à un laboratoire agréé.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster presto ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.