#### PORTE « Sécuritive »

#### Modèle VAUDOISE à isolation thermique

# Systèmes de profilés

Système de porte conçu pour la résistance au vandalisme.

Concept de porte :	1 ou 2 vantaux
	avec ou sans partie fixe latérale
	avec ou sans imposte vitrée
	satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés Forster Unico de 70 mm de profondeur.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10ème et assemblés par soudure laser sur un treillis isolants en acier inoxydable.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement, puisque 100% recyclables.

Les profilés répondent aux normes NFP 24-301 et sont reconnus traditionnels par le CSTB (donc sans avis technique) tout en étant conforme au marquage CE.

Le système sera conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et présentent une face vue réduite ouvrant + dormant de 130mm et une profondeur de 70mm.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrière joints EPDM laissant apparaître un joint creux de 5mm.

Les montants ou traverses intermédiaires présenteront une face vue de 50, 70, ou 90 mm.

Profilé de seuil permettant de recevoir une brosse ou un joint d'étanchéité ou seuil de type mécanique.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure (aux angles et aux jonctions entre traverses et montants), suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité de traitements de surfaces optimale

# Quincailleries

## Paumelles

Les organes de rotation se composent de deux paumelles cachées dans la feuillure entre le cadre et l'ouvrant, invisibles et inaccessibles lorsque la porte est en position fermée.

L'angle d'ouverture maximum du vantail est de 100°, limité par la pose impérative d'une butée de porte..

## Ferme-porte

Ferme-porte KIT Dorma ITS96 2S	Force 2/4
	bras à coulisse

Le boîtier du ferme-porte est entièrement encastré dans la traverse haute du vantail et la glissière est encastrée dans la traverse haute de l'huisserie.

Ferme-porte conforme à la norme EN 1154, ou tout type de ferme-porte en applique.

## Condamnation de la porte

Option 1

Deux ventouses électro-magnétiques 	force 300kg unitaire
	alimentation courant continu 12 ou 24 volts

Les ventouses sont encastrées dans le profilé dormant et la contreplaque dans le profilé de battue sur l'ouvrant.

Option 2

Une serrure électro-verrou OPERA à pêne demi-tour réversible ou toutes serrures motorisées ou gâches électriques du commerce selon choix de l’architecte.

Les usinages pour les branchements électriques seront compris dans l'offre.

Tous les systèmes du contrôle d'accès peuvent être logés dans la partie fixe latérale, entièrement encastrés et protégés, ou dans la paroi support de la menuiserie.

Le système de contrôle d'accès ainsi que sa liaison avec l'alimentation électrique basse tension doivent faire l'objet d'un lot séparé.

## Poignée de tirage

Ce système accepte tout type de poignée de tirage, en acier, en alu ou en bois, selon choix de l’architecte.

Poignée fixe de tirage SECURO triangulaire, placée côté sens d'ouverture.

SECURO anti-arrachement : préconisée en ouverture extérieure.

SECURO standard : préconisée en ouverture intérieure.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

Vitrage simple, feuilleté de protection et/ou isolant

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Panneau plein en allège: sandwich composé de deux tôles acier ép 1,5 mm et de laine de roche haute densité (120kg/m3), ou panneau polystyrène (35kg/m3) ou autre matériau composite de densité similaire.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.