##### VERRIERE (série 50 mm de largeur)

# système DE PROFILES

Le système de profilés acier Forster Thermfix Light Verrière est destiné à la réalisation de verrières à isolation thermique fixées en applique sur tout type d’ossature dont la pente peut être comprise entre 10 et 75 degrés. Une campagne d’essais a été réalisée au CSTB pour spécifier les performances d’AEV du système aux angles de 10, 45 et 75°. Elle a été complétée par un essai de résistance au choc : rapport CSTB n° CLC 10-26023482/C*01 MOD.

Coupes sur traverse	Coupe sur chevron

# Ossature acier ou inox intérieure

Proposition de texte pour la structure intérieure porteuse. Cette structure est indépendante du système Forster Thermfix Light

……………Descriptif….…………………

Dimensions:

Section du montant:	........ x ……. mm

Section de la traverse:	........ x ……. mm

Selon les charges climatiques appliquées à la façade (pression de vent selon la localisation géographique du bâtiment)  et afin de satisfaire la condition de flèche (le plus souvent au 1/300ème en présence de garde-corps), un calcul statique devra déterminer l’inertie minimum en cm4 de l’ossature intérieure qui reprendra à elle seule tous les efforts.

L’entreprise Justifiera par note de calcul de la bonne tenue statique. Elle sera également responsable du dimensionnement statique propre à la façade et à ses attaches.

# Système de verrière en applique thermfix light

En applique sur une ossature acier ou inox, le système est considéré comme traditionnel donc sans avis technique.

On rapporte sur la structure acier un profil de base avec canal de fixation continu.

Le canal de vissage en acier galvanisé en continu ZA255 est soit soudé, soit fixé mécaniquement sur la structure acier intérieure. Autre possibilité : canal de vissage en aluminium AW 6060 T66 pour structure porteuse en inox.

Canal de vissage

Variantes de mise en œuvre du profilé de base :

- Profil acier soudé

Profil intérieur en acier zingué à souder en quinconce sur la construction porteuse de base.

## Profil acier vissé

Profil intérieur en acier zingué ou en aluminium à visser en quinconce sur la construction porteuse de base.

- Profil acier cloué

Pour une construction de base en acier d’épaisseur de 5 à 12 mm:

Profil intérieur en acier zingué cloué sur la construction porteuse de base. (p. ex. Hilti).

Des joints drainants en EPDM intérieurs viennent ensuite recouvrir le canal de vissage, avec deux profondeurs différentes entre ceux destinés aux traverses et ceux aux chevrons (pénétration des traverses dans les chevrons).

Ce dispositif a pour but de permettre l’organisation du drainage et de maîtriser le cheminement des eaux d’infiltration accidentelles en les renvoyant par gravité vers la partie la plus basse de la verrière (chéneaux) :

Joint drainant des traverses :	Joint drainant des chevrons :

Les raccords des joints sont superposés assurant un drainage parfait du fond de feuillure.

Un isolant de feuillure est mis en place dans la rainure du canal de vissage.

L’étanchéité extérieure est assurée par un dispositif composé de capots-serreurs, de joints EPDM et de vis de serrage. Mise en place d’une pièce d’étanchéité en inox aux croisements des joints. Les feuillures seront drainées et ventilées en conformité avec le DTU 39.

# Choix des remplissages

## Supports de remplissage

Le système propose des supports de remplissage vissés en aluminium permettant de mettre en œuvre des remplissages de 8 à 60 mm d’épaisseur et dont le poids peut atteindre 450 kg au maximum.

Variante : Supports de verre spéciaux pour mise en œuvre de verres dont le poids peut atteindre 1200 kg

## Verres isolants

Type de verre isolant:

Valeur U: 	........... w/m²k.     Réduction phonique: 	dB

Type de verre 	......... mm -- Intercalaire ......... mm – Type de verre ........ mm

Fabricant du verre:

## Panneaux de remplissage

Epaisseur du panneau: 	 mm

Panneaux composés de tôles intérieure et extérieure en acier ou en aluminium ép. 2mm. Fixation des tôles entre elles par un intercalaire en PVC. Isolation en laine minérale et liaison entre les tôles avec une  bande pare-vapeur périphérique.

# Choix des capots

Capots disponibles:  50 x 12 mm et  50 x 15 mm:

Capots clipsés sur le profil de pression disponible en aluminium ou en inox 1.4301 (304) .

Section du capot vertical:	50 x 	 mm

Section du capot horizontal:	50 x 	 mm

Ou Capot plat en aluminium présentant un déport maximum par rapport au nu du verre de 3mm.

# Traitements de surfaces

## Ossature porteuse

Seule l’ossature acier intérieure sur laquelle le canal de vissage est rapporté doit faire impérativement l’objet d’un traitement anticorrosion, car tous les autres composants du système sont en matériaux inoxydables dans la masse (acier inox, aluminium, PVC, EPDM).

Cette ossature acier se trouve en ambiance intérieure et n’est en aucun cas exposée aux eaux de pluie, d’infiltration, de condensation ou de drainage.

Les éléments sont d’abord assemblés par soudure, ensuite on prévoira les phases de meulage et de surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à leur environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

## Les capots en extérieurs

Un surfaçage RAL pour la version aluminium ou un grain pour la version inox seront demandés selon choix de l’architecte.

- Traitement de surface de l’acier inoxydable :

Polissage au grain de 220 (en version de base) ou polissage au grain de……….

- Traitement de surface de l’aluminium :

Nettoyage, chromatage et recouvrement par poudrage électrostatique.

RAL selon le choix de l’architecte.

# Raccords et étanchéité périphérique

## Raccords muraux

Jonction à la maçonnerie avec tôles pliées ép. 2 mm et isolation en laine minérale.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre entre les différents éléments.

Qualité de tôle intérieure: ................... Acier / Aluminium / inox 1.4301

Qualité de tôle extérieure: …............. Acier / Aluminium / inox 1.4301

## Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare-vapeur et joints silicone soient prévus dans son offre, afin d’assurer une étanchéité parfaite de la façade.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout à l’endroit des raccords à la maçonnerie.

# Caractéristiques du systèmes

- Perméabilité à l’air 	selon la norme EN 12152: 	> 600 Pa (AE600)

- Etanchéité à la pluie battante	selon la norme EN 12154: 	1250 Pa (RE1250)

- Résistance à la pression du vent  	selon la norme EN 13116: 	3000 Pa

- Etanchéité dynamique à la pluie battante 	selon la norme ENV 13050: 	1000 Pa

- Résistance aux chocs 	selon la norme EN 14019: 	I5 et E5

- Marquage CE

- Coefficient de transmission thermique DIN ISO 10077: Uf 1,2 – 2,1 w/m2k 
(1,2 à 2,1 w/m²k. selon l’épaisseur du verre et du remplissage de fond de feuillure)

La documentation technique de la gamme Forster Thermfix light est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement »