Anwendungshinweise:

- Alternative Varianten, die zur Auswahl stehen und entsprechend festgelegt werden müssen, sind ROT markiert.

- Optionale Zusätze, die entfallen können, sind MAGENTA markiert.

- Entfallende Varianten und Zusätze sollten gelöscht werden.

- Die beispielhaften Positionsbeschreibungen müssen den geplanten Elementen angepasst werden.

Konstruktionsbeschreibung Stahlrahmentüren/ Innentüren/ Festelemente

- dichtschließende Türen

- Rauchschutztüren DIN 18095

- Die gestalterischen Vorgaben des Architekten sind verbindlich einzuhalten.

- Die Tür- und Verglasungselemente sind als flächenbündiges Stahlrohrrahmen-System für Innentüren in geschweißter Ausführung auszubilden.

- Die Türprofile nicht thermisch getrennter Türen (dichtschließende und Rauchschutzelemente) sind als geschlossene und geschweißte, verzinkte und chromatierte Präzisionsstahlrohre auszuführen.

- Ausbildung eines bandseitigen Fingerklemmschutzes mittels vertikalem Flügelprofil mit rundem Profilquerschnitt und Glasanschlag, C-förmigem Zargenprofil und Bürstendicht-Profilen am Zargenprofil

- Die Ansichtsbreiten der Rahmen-Flügel-Kombination sowie der Einzelstäbe und Glashalteleisten sind für Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzelemente sowie für dichtschließende und selbstschließende Innentüren identisch auszuführen. Als Standard gilt eine Profilkörperbreite 50 [mm] und eine Anschlagbreite 20 [mm].

- Ansichtbreiten der Stahlprofile:

Sprossenprofil glasteilend: 50 [mm]

Rahmenprofil Wandanschluss: 50 [mm]

Türflügelprofil, einwärts öffnend: 36 [mm]

Türflügelprofil, auswärtsöffnend: 70 [mm]

Kombination Rahmenprofil + Türflügelprofil: 110 [mm]

Kombination Türflügelprofil + Türflügelprofil (2-flg.): 110 [mm]

Sockelprofil für Tür und Festteil: 90 [mm]

Glashalteleisten: 20 [mm]

- Bautiefen der Stahlprofile:

dichtschließende und Rauchschutzelemente: 50/ 60 [mm]

- Die Eck- und Stoßverbindungen werden geschweißt und sauber verschliffen. Bei Überschreitung der möglichen Herstell- oder Montagegrößen sind systemgerechte Montagestoßverbindungen in minimal notwendiger Anzahl vorzusehen.

- Im Bereich der lichten Türöffnung sind ebene Schwellenprofile aus Edelstahl Dicke 3 [mm] vorzusehen.

- Die doppelte Türanschlagdichtung (schwarz) ist jeweils dreiseitig umlaufend in der profilseitig vorhandenen Nut vorzusehen.

- Bei Türen mit bandseitig vorzusehendem Fingerklemmschutz ist die Türanschlagdichtung schliesseitig und oben horizontal vorzusehen.

- Alle Türelemente mit der Anforderung Rauchschutztür DIN 18095 sind mit automatisch absenkender Bodendichtung an jedem Türflügel auszuführen.

Variante 3 (Anschlagprofil)

Zur Halterung der Gläser/ Paneele werden verzinkte Stahl-Glashalteleisten mittels nicht sichtbarer Systemklemmschrauben einseitig auf dem Verbundprofil befestigt. Der gegenüberliegende Glashalter ist als gefalzter Anschlag (20 [mm]) des Verbundprofiles vorzusehen. Das Glas sitzt außermittig des Rahmenprofils.

- Trockenverglasung mit EPDM-Dichtprofilen gemäß den Vorgaben des Systemherstellers sowie den Richtlinien des Glasherstellers und des Glaserhandwerks.

- Die Herstellung und Montage muss entsprechend den Richtlinien bzw. Verarbeitungsunterlagen des Systemanbieters erfolgen. Die vorkommenden Anschlusskonstruktionen sind in den Positionsbeschreibungen schematisch mit Angaben zur Ausführung dargestellt. Die Details entsprechend dieser Vorgaben müssen vom Auftragnehmer ausgearbeitet werden. Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktionen zwischen Bauwerk und Element ist sicherzustellen. Die Herstellung und Montage erfolgt nach den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Feuerschutzabschlüsse) bzw. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (Rauchschutzelemente). Die Herstellung und Montageart der Rauchschutzelemente ist sinngemäß auch für die dichtschließenden Türen anzuwenden.

- Oberflächenbehandlung Stahl

Vorbehandlung gemäß EN ISO 12944 Teil 4, Beschichtungsauswahl entsprechen der GSB Richtlinie 663

Farbton:

RAL 	……………………….

NCS	……………………….

DB	………………………..

Variante 1

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Pulverbeschichtung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Variante 2

- Für alle sichtbaren Flächen der Stahlprofile, Glashalteleisten, Stahl- u. Alubleche bzw. -kantbleche und Paneele ist die Naßlackbeschichtung im Spritzverfahren durch Grund- und Decklackierung vorzunehmen. Der Farbton wird nach Wahl des AG festgelegt. Es sind drei verschiedene Farben, die durch Muster in DIN A4 Größe vorzustellen sind, in die Einheitspreise einzurechnen.

Glas

- Die Verglasung hat nach den Verglasungsvorschriften zu erfolgen, dies gilt insbesondere für die Dimensionierung und Einhaltung der Glasrandabstände der Glasauflager.

- Alle Gläser sind als beidseitige Sicherheitsgläser nach DIN 1259 und Verbundsicherheitsgläser nach  DIN EN ISO 12543 auszuführen.

- Verbundsicherheitsglas VSG für Elemente mit dichtschließenden und selbstschließenden Innentüren , gemäß statischer Erfordernis

- VSG für Rauchschutzelemente gemäß den Anforderungen des entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und statischer Erfordernis, Mindestdicke 8 [mm]

Beschläge

- Es sind bewährte und den Belastungen und Einbausituationen angepasste, den gültigen Normen sowie Prüfzeugnissen und Zulassungen entsprechende Systembeschläge einzusetzen.

- Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.

- Über die beschriebenen Beschlagsarten hinausgehende Forderungen sind der Positionsbeschreibung zu entnehmen.

Die einzurechnenden Beschlagteile müssen mindestens die nachfolgenden Merkmale aufweisen und mindestens den Anforderungen der dem angebotenen Profilsystem zugrundeliegenden Verwendbarkeitsnachweis entsprechen.

Türbänder

Drehpunkt in Profilmitte durch Einsatz eines unteren Bodenlager und eines oberen profilintegrierten Zapfenlagers

- Bodenlager in Stahl mit separatem Flügelteil (Türhebel)

- Zapfenlager in Stahl mit Zargen- und seitenverstellbarem Flügelteil

Drücker-/ Drücker- Garnitur

- Objektgarnitur nach EN 1634-1 und DIN 18273

- Benutzungskategorie Klasse 4 EN 1906

- minimale Distanz zwischen Drücker und Rosette

- mit Hochhaltefedern, rechts/links verwendbar

- festdrehbar im wartungsfreien Gleitlager

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

- Drücker in gekröpfter Form mit Drückerstift

- Drückerrosetten und PZ-Rosetten in Ovalform

- alles in Edelstahl, Fabr. FSB 1070  o. glw. nach Wahl AG

Verriegelung Gangflügel I

- Schlossgarnitur bestehend aus Einfallen-Riegelschloss

- einschließlich Schließblechen

- vorgerichtet für PZ

- alle Stulpbleche in Edelstahl

- inkl. Befestigungszubehör

Türschliesser

- nach EN 1154, oben aufliegend montiert

Elektro-Anschlüsse

Prinzipiell sind die Anschlüsse der elektrischen Zubehörbauteile an die Spannungsversorgung bauseits. Die erforderlichen elektrischen Leitungen im Elementrahmen, inkl. freier Kabelüberlänge von ca. 3,0 mtr., sind in der Leistung des AN enthalten. Kabelführung in Absprache mit der örtlichen Bauleitung.

Fabrikat der Planung für Rauchschutzelemente:  Forster presto 50

Fabrikat der Planung für dichtschließende und sonstige Türen:  Forster presto 50  )

Unternehmervorschlag

(nur hinweislich:

Fabrikat der Planung für Außentürelemente: Forster Unico)

- vom Bieter anzugeben:

Angebotenes Fabrikat für Außentürelemente:

…………………………………………………………………….

Lieferumfang:

-	Alle erforderlichen Montagegarnituren.

-	Lieferung, Verteilung und Montage.

-	Füllmaterialien und Abdichtungen innerhalb der Konstruktion.

-	Montagegerüst auf der Innenseite.

-	Kranzüge

Die baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweise für die angebotenen Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutztüren sind in Form allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse durch den Bieter zu erbringen.

Positionsbeschreibung (beispielhaft)

Pos. 1

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 2-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß B x H: 1830 x 2215 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 2

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 3

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 4

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................

Pos. 5

- Ausführung als Innentürelement, dichtschließend und selbstschließend gemäß Konstruktionsbeschreibung

- Tür 1-flügelig mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht

- Lichtes Rohbaumaß B x H: 2450 x 2980 [mm]

- Lichtes Durchgangsmaß Gangflügel B x H: 900 x 2215 [mm]

- Gangflügel DIN links / rechts.

- Schlossfunktion Gangflügel: ……..

- Bauanschluß oben: Massivwand

- Bauanschluß seitlich: Massivwand

- Türnummer:

- Zeichnung/Detail:......................................................

1 Stück			Einheitspreis: ...........................                Gesamtpreis: ..........................