Mode d’emploi:

Attention, les textes en caractères rouges sont des textes de sélection. Effacez ceux qui ne correspondent pas. Conservez ceux qui sont adéquats ou complétez les selon les caractéristiques de votre projet.

# Descriptif du système Forster thermfix vario  EI30-EI60-EI90

## 0.	Façade poteau-traverse EI30-EI60-EI90

Système de profilé

Forster thermfix vario, série 45 ou 60 ........... mm.

Poteau traverse à rupture thermique avec vitrage monté à sec à pression contrôlée. Verres compressés sur joints néoprènes assurant le drainage, la ventilation de la feuillure et l’étanchéité. Système de fixation des verres et des panneaux par un profil de serrage et vis en acier inoxydable. Tous les accessoires tels que les vis, les raccords de traverses, les supports de verres sont en acier inoxydable de qualité 1.4301.

Tous les détails et plans joints font partie intégrante de la soumission et correspondent au système Forster.

Qualité de la visserie en acier inoxydable de qualité 1.43..

Caractéristiques techniques

- Face visible du profil, 45 ou 60mm

- groupe de matériaux de cadre 1, valeur k 1,8W/m2 K

- perméabilité, groupe de sollicitation C avec 600 pa.

Se référer aux données techniques et de mise en œuvre du fabricant du système de profilés.

Protection incendie

La classe de protection incendie EI30, EI60 ou EI90 selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

E= Etanche aux gaz chauds et inflammables, à la fumée ainsi qu’aux flammes.

I= Isolant à la température due à l’incendie.

La fabrication des éléments doit être réalisée selon les directives du fabricant de profilés. Ces constructions doivent justifier d’un test et d’un certificat obtenu auprès de l’AEAI. Une copie du certificat AEAI peut être obtenue à la demande de l’architecte.

Ces éléments seront marqués par une plaquette de reconnaissance apposée sur les cloisons anti-feu conformément au règlement AEAI. (source : art. 15 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Dimensionnement de profilés:

Variante A :  "imposé":

La section est définie par l’architecte. Il peut se référer au fournisseur de profilés pour un calcul statique provisoire.

Le dimensionnement statique est sous l’entière responsabilité de l’entreprise exécutante. Le dimensionnement dépend également des certificats AEAI obtenus. Veuillez vous référer au fabricant de profilés.

Section du montant :	....... mm

Section de la traverse:	....... mm

Variante B :  "libre":

La section est à définir librement par le constructeur métallique selon les exigences statiques requises. Le dimensionnement dépend également des certificats AEAI obtenus. Veuillez vous référer au fabricant de profilés.

Section du montant :	....... mm

Section de la traverse:	....... mm

Qualité et traitement de surface du poteau et de la traverse intérieur.

Traitement valable également pour tous les éléments de remplissages, les tôles de raccord et autres parties visibles.

Variante A :  "acier":

Poteau et traverse intérieur en acier.

Variante A1 :

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante A2 :

Zingage à chaud et nettoyage des irrégularités du zinc

Variante A3 :

Zingage à chaud et peinture 2 composants (Duplex)

Variante B:  "acier inoxydable":

Poteau et traverse intérieur en acier inoxydable 1.4301

Profilés meulés, grain standard 220-240.

Qualité et traitement de surface des capots de recouvrement extérieurs

Traitement valable également pour tous les éléments de remplissages, les tôles de raccord et autres parties visibles.

Variante A :  "acier":

Capot extérieur de 19 ou 23mm en acier zingué.

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante B:  "acier inoxydable":

Capot extérieur de 19 ou 23mm en acier inoxydable 1.4301.

Profilés meulés, grain standard 220-240.

Variante C:  "aluminium":

Capot extérieur de 19 ou 23mm en aluminium.

Variante C1

Capots eloxés.

Variante C2

Thermolaquage, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Isolation

Un bouclier thermique avec isolation en laine de roche 120 kg/m2 et deux tôles en acier de 2mm sera disposé entre le vitrage et les têtes de dalles empêchant la propagation de la température, des flammes, gaz chauds et inflammables et des fumées entre les niveaux du bâtiment.

Verre anti-feu EI30

Types de verres EI30.

Seuls les verres montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.

Verre proposé, marque: .................................................

En cas d’ exposition aux soleil de ces verres, il faudra prévoir une protection anti UV en couche 2 afin d’éviter  une réaction des intercalaires intumescents ce qui pourrait opacifier les verres.

Verre anti-feu EI60

Types de verres EI60.

Seuls les verres montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.

Verre proposé, marque: .................................................

Verre anti-feu EI90

Types de verres EI90.

Seuls les verres montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.

Verre proposé, marque: .................................................

En cas d’ exposition aux soleil de ces verres, il faudra prévoir une protection anti UV en couche 2 afin d’éviter  une réaction des intercalaires intumescents ce qui pourrait opacifier les verres.

Panneaux

épaisseur des panneaux: ............. mm.

Seuls les panneaux montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des panneaux se fera avec des cales incombustibles.

Panneau proposé, composition: .................................................

Fenêtres et portes

Inclusion et fixation de portes dans les éléments de façade selon description dans les articles unitaires.  Ces portes seront également certifiés de classe de protection incendie.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal de la façade et d’éviter tout craquement dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les profilés, les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les plaques d’ancrage et pattes de fixations diverses seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre de la façade.

Pour les raccords tôlés et les pièces d’ancrages l’entrepreneur se réfèrera aux données techniques des cahiers de test AEAI disponibles chez le fabricant de priofilés.

Mise à terre comprise dans prix unitaires

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite de la façade.

Pour l’étanchéité l’entrepreneur se réfèrera aux données techniques des cahiers de test AEAI disponibles chez le fabricant de priofilés.

Stores ou brise-soleil

Pour la pose de stores extérieurs, ils est nécessaire de prévoir des renforts de fixation sur le profil de compression des verres et d’en assurer l’étanchéité.

Cas spéciaux

En cas de dépassement des caractéristiques des certifications obtenues (dimensions, accessoires, verres), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette  étude sera soumise au service cantonal du feu pour approbation.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon un dimensionnement statique provisoire et selon des considérations de protection incendie. Dans le cas ou une autre solution devrait être établie par l’entrepreneur, cette dernière devra être équivalente et devra respecter les conditions de protection incendie, esthétiques, statiques et techniques du choix initial.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Fourniture et pose.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Echafaudages ou pont roulant intérieurs.

Ne sont pas inclus dans vos prix

-	Echafaudages extérieurs.

-	Engins de levage.

# Descriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution selon le texte de description en application des plans d’architecte.

Exigence

-	Isolation thermique Uw= ….W/m2K

-	Réduction phonique: ......... dB selon norme DIN 52210

-	Anti-effraction: CR/WK ..... selon norme EN 1627

-	Pare-balles: FB ..... selon norme EN 1522

Description de l’élément

Cadre périphérique avec montants et traverses inclus

-	...... champ (s) vitrés, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec panneau, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... champ (s) avec porte pos….. insérée, dim.: ........ x ........ mm.

Tôles de raccord:

Bandeau du haut : largeur....... mm.
Tablette du bas : largeur....... mm.
Bandeau de droite : largeur....... mm.
Bandeau de gauche : largeur....... mm.

Dimension totale: ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Devoir d’entretien

Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment.

(source : art. 18 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.

en bloc 											     Fr……………….

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. de la gare 20

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

Fax:	024/473.44.90

eric.ingignoli@afg.ch