Mode d'emploi:

Supprimez les textes ne correspondent pas à votre projet ou ajoutez des textes complémentaires.

N'oubliez pas de supprimer tous les textes en rouge car ils servent uniquement à mieux différencier les variantes de texte pendant l'édition de l'offre.

# Description de la construction

## 1.0	Description de la conception de la façade montants-traverses Forster thermfix vario HI

Remarques préalables

L'objet du présent appel d'offres est la fabrication, la fourniture et le montage de façades à isolation thermique montants-traverses avec des panneaux à insérer par l'extérieur. Le système de montants se compose de profilés de base laminés à froid en acier, au carbone, ou au choix en acier CrNi ainsi que de profilés d'appui en aluminium et de profilés de recouvrement en aluminium ou acier CrNi (voir la description de la position). Les profilés de base constituent la structure portante statique agencée selon des axes montants-traverses et sont décrits plus en détails dans le descriptif suivant.

Les prestations décrites ci-après se fondent sur les caractéristiques constructives, les matériaux et les procédés des systèmes de profilés Forster, et plus spécialement du système de façade Forster thermfix vario HI, conformément à la description de système suivante; elles présentent également les caractéristiques de performance à remplir conformément au contrat.

D'autres systèmes peuvent être proposés uniquement dans la mesure où ils sont de même type ou s'ils répondent aux exigences techniques d'une manière comparable, adaptée à l'objet; les systèmes proposés dans ce cas doivent être clairement identifiés et l'offre doit s'accompagner sans demande spéciale des justificatifs détaillés concernant la qualité équivalente, assurance qualité comprise.

Exigences techniques (obligatoires) du système de profilés

- Largeur visible extérieure de la construction de façade 45 mm

- Plan d'isolation continu dans la construction des profilés et des panneaux

- Feuillure à vis intérieure continue pour la fixation des profilés d'appui extérieurs

- Certificats de contrôle et classification selon le marquage CE conformément à la norme des matériaux de construction pour les façades-rideaux selon EN 13830 (décrit plus en détail dans le descriptif suivant)

- Possibilité de combinaison sans transition apparente entre les zones de façade avec et sans exigences de sécurité

- Un joint de vitrage intérieur monobloc en EPDM pour montants et traverses et jonction chevauchante étanche pour un nombre indéfini de plans de drainage situé en position plus haute dans une construction de façade

- Vue intérieure et extérieure des joints ≤ 8mm pour tous les plans d'étanchéité d'une construction de façades

- Compensation de la pression de vapeur par le biais de quatre angles dans chaque champ et la possibilité de choix dans le système d'évacuation de l'eau

Exigences techniques (obligatoires) du système de profilés

- Coefficient de transmission thermique des épaisseurs des panneaux Uf = 0,49 – 2,1 W/m2k (voir la description de la position) selon la norme DIN ISO 10077-2 avec la possibilité d'atteinte du niveau PhA pour les maisons passives.

- Pose exacte et continue du joint de vitrage intérieur grâce à la zone d'insertion centrale du joint du profilé de base

#### Vissage du profilé d'appui au moyen des vis en acier inoxydable du système dans la base de serrage en acier inoxydable inséré côté profilé de base. Un certificat de test ou une autorisation correspondante concernant l'assemblage par serrage doit être systématiquement être joint(e) à l'offre.

Système de profilés

Forster thermfix vario HI conformément aux spécifications techniques telles que décrites.

Construction de base

Les sections des profilés ou le dimensionnement de la structure portante doivent être vérifiés par l'entrepreneur pour ce qui est de la statique et déterminées sous sa propre responsabilité. Il se basera à cet effet sur les normes applicables ainsi que sur l'état de la technique. Conformément au contrat, le justificatif du calcul statique fait partie intégrante des prestations à réaliser et doit être joint à la planification de mise en œuvre à présenter.

Sections des montants et chevrons, vertical:	45/60 x 75 mm

Sections des traverses, horizontal:	45/60 x 50 mm

Sections des traverses au niveau du raccord avec le mur:	45/60 x 75 mm

Sections des traverses au niveau de la porte coulissante automatique:	45/60 x 75 mm

Profilé de base

Matériau de base S250GD+ZA255-B-O selon DIN EN 10214, n° de matériau 10242. Bande en feuillard d'acier, zinguée. Epaisseur du mur ≥1.8mm, à partir de 110mm profondeur ≥2.0mm, à partir de 150mm profondeur ≥3.0mm.

Canal de profilé côté avant pour le logement de la visserie pour les profilés d'appui ainsi que pour la fixation et le guidage des joints de vitrage intérieurs

Profilés de base en CrNi

Matériau de base, n° de matériau 1.4301. Profilés à grain 220, rectification humide dans le sens longitudinal en usine; Epaisseur du mur ≥1.8mm, pour les profondeurs de 50mm à 110mm dans la largeur visible de 60mm.

Profilé d'appui

Matériau de base AW6060 T66 selon DIN EN 755

Profilé d'appui avec canal pour le logement du joint extérieur en deux parties, perforé avec une distance de vissage de 300mm

Profilés de recouvrement

Matériau de base alliage aluminium AW6060 T66 selon DIN EN 755, matériau de base alternatif acier inoxydable 1.4301

Profilé de recouvrement vertical:		45/60 x 23 mm

Profilé de recouvrement horizontal:	45/60 x 19 mm

Profilé de recouvrement de forme spéciale:	divers, conformément à la gamme de produits

Exigences de physique de construction

Les exigences minimales suivantes relatives au système montants-traverses doivent obligatoirement être respectées et constituent des exigences de performance à respecter conformément au contrat.

- Coefficient de transmission thermique selon EN ISO 10077-2 ou EN 12412-2 des profilés de traverses et montants Uf = ……… W/m2k

- Perméabilité à l'air; procédé d'essai selon EN 12153; classification selon EN 12152: AE 750

- Etanchéité à la pluie battante; procédé d'essai selon EN 12155; classification selon EN 12154: RE 1350

- Résistance contre la charge du vent; procédé d'essai selon EN 13116; classification selon EN 12179: 3000 Pa pour une charge de sécurité de 4500 Pa

- Etanchéité dynamique à la pluie battante selon ENV 13050; Pmax 1125 Pa

- Résistance aux coups testée par essai au pendule selon la norme EN 14019; classification: I 5 et E 5 (intérieur/extérieur)

- La compensation de la pression de vapeur et le drainage se font par la zone de feuillure libre des profilés de traverses dans la canal du montant jusqu'à la base. Au choix, l'eau peut également être évacuée (pour les façades à plusieurs étages) au niveau des intersections. Pour les traverses longues, à partir de 2000 mm environ, (formats de panneaux horizontaux), il convient de respecter les directives correspondantes des vitriers ainsi que la norme DIN 18545-1; si nécessaire, il faudra réaliser des ouvertures supplémentaires dans la traverse (voir directives de mise en œuvre Forster Thermfix vario HI)

- Le recouvrement de l'intersection doit être réalisé conformément aux directives de mise en œuvre Forster Thermfix vario HI.

Conditions cadres de la construction

La fabrication et le montage doivent être réalisés conformément aux directives et aux documents de mise en œuvre de Forster Thermfix HI.

Les constructions de raccordement rencontrées sont représentées schématiquement dans les descriptions des positions et accompagnées d'instructions sur la mise en œuvre. Les détails conformément à ces prescriptions doivent être étudiés par l'adjudicataire. La mise en œuvre fonctionnelle des constructions de raccordement entre la construction et la façade, tout comme les conditions cadres suivantes, font partie de l'étendue de la livraison de l'adjudicataire et constituent des exigences relatives aux prestations à fournir conformément au contrat:

- Pour les constructions soudées, les aboutements doivent être définis avec l'architecte et protégés contre la corrosion au moyen de mesures adaptées.

- Le montage d'équerres en aluminium/acier ou d'éléments en tôle pliée doit être réalisé avec un profilé de raccordement compensateur adapté à cet effet  sans ponts thermiques.

- Les films de raccordement à l'intérieur (côté chaud) de la construction de façade doivent être étanches à la diffusion de vapeur en continu/périphérie. Valeur Sd requise minimale pour assurer l'étanchéité à la diffusion de vapeur: 220 m

- Les joints à l'extérieur (côté froid) de la façade doivent être perméables à la diffusion de vapeur en continu/périphérie pour garantir la déshumidification des joints de raccordement. Valeur Sd requise maximale pour assurer une exécution perméable à la vapeur: 3,0 m

- Dimensionnement des supports et des points de fixation conformément aux charges utiles et intrinsèques (justificatif à produire) et raccords adhérents avec le corps du bâtiment.

- L'absorption des mouvements de la construction ou des mouvements de torsion des dalles et piliers sous l'effet des charges intrinsèques ou utiles doit être garantie par des mesures constructives.

- Garantie de la possibilité de dilatation au moyen de mesures correspondantes contre les bruits de tension.

- Prise en compte dans le calcul de tous les matériaux de fixation, comme les éclisses en acier et les rails d'ancrage ainsi que tous renforts statiques requis.

Traitement de surface Construction du profilé de base/éléments d'insertion

Le prétraitement, le nettoyage et le revêtement (revêtements humides et laquage par poudre) doivent être réalisés conformément aux directives de mise en œuvre Forster Thermfix vario HI.

Par principe, il convient de respecter et d'exécuter les prescriptions de la norme EN ISO 12944 (parties correspondantes) ou GSB ST 633.

Teintes RAL et NCS conformément aux indications de l'architecte.

Teinte ...............................................................................

Traitement de l'acier inoxydable

Profilés avec grain 220-240, rectifiés en longueur. Assemblages soudés à revêtement, rectifiés. Cordons de soudure d'angle proprement soudés et nettoyés. En raison du recouvrement, les profilés d'appui peuvent être utilisés à l'état laminé brut.

Traitement du couvre-joint en aluminium

Variante « thermolaqué »

Eléments en aluminium nettoyés, chromatés et revêtus par poudre.

Teintes RAL et NCS conformément aux indications de l'architecte.

Teinte ...............................................................................

Variante « anodisé non teinté »

Eléments en aluminium rectifiés et anodisés non teintés.

Variante « anodisé teinté »

Eléments en aluminium rectifiés et anodisés teintés.

Teinte ...............................................................................

Eléments de vitrage isolant

Le vitrage doit être posé conformément à la norme de pose de vitrage (norme vitrage); cette règle s'applique plus particulièrement au dimensionnement et au respect des distances aux bords de vitrage; les supports de vitrage doivent être mises en œuvre conformément aux directives de pose de Forster Thermfix vario HI et selon le poids du vitrage. Le vitrage isolant décalé doit être mis en œuvre avec un joint périphérique résistant aux UV ou un ombrage à efficacité permanente du joint périphérique.

Le vitrage doit être posé conformément aux prescriptions de pose de vitrage (norme vitrage). Cette instruction s'applique plus particulièrement pour le dimensionnement et le respect des distances aux bords du vitrage des supports de vitrage.

- Tous les vitrages et les éléments de vitrage isolant doivent être exécutés en tant que vitrage de sécurité des deux côtés présentant les propriétés selon la norme DIN 1259 et celles des vitrages de sécurité selon la norme DIN EN ISO 12543.

Vitrage isolant type: 		...............................................

Ug: 		............................................... W/m²K

Valeur d'isolation acoustique:	………………………………… dB.

Eclaté de système de l'intérieur vers l'extérieur:

Vitrage intérieur:		............................................... mm

SZR (remplissage gaz):	............................................... mm

Vitrage extérieure:		............................................... mm

Fabrication proposée par l'entrepreneur: ............................................

- structure du vitrage conformément à la description de la position (si différente)

Les indications mentionnées ci-avant et dans les descriptions des positions doivent être respectées au minimum et doivent être réévaluées à la hausse si les exigences statiques, techniques d'isolation thermique et d'isolation acoustique le nécessitent.

Fabrication proposée par l'entrepreneur: ............................................

Eléments de panneaux

Epaisseur des panneaux: ............. mm.

Panneaux à plusieurs pliures en aluminium ou en tôle d'acier, épaisseur > 1.5 mm sur les côtés intérieur et extérieur. Les espaces creux doivent être isolés ou libérés de toute contrainte si nécessaire. Joint périphérique de l'assemblage des panneaux avec des bandes de gainage étanches à la diffusion de vapeur.

Elément de fenêtre et de porte

Eléments de fenêtre et de porte intégrés conformément à la description de construction séparée. Eléments posés dans la construction montants-traverses et fixés par une jonction adhérente.

Tôles de raccordement au bâtiment / gouttières

Tôles de raccordement aux murs, aux dalles et au soubassement sur les côtés intérieur et extérieur composées de sections en tôle à plusieurs pliures d'une épaisseur > 1.5 mm. Etriers de renfort et de fixation en acier plat requis et revêtement anti-bruit sur la face arrière de la tôle à intégrer dans le calcul.

Déroulement de la tôle conformément à la description de la position.

Qualité de tôle, intérieur: ................... Acier / Aluminium / Acier inoxydable 1.4301

Qualité de tôle, extérieur: ................... Acier / Aluminium / Acier inoxydable 1.4301

Joints de raccordement au bâtiment

Variante « Joints de raccordement intégrés dans l'élément ».

Les films de raccordement doivent être fixés avec soin au bâtiment selon les instructions du fabricant (en général, ils sont collés) et scellés en continu à la traverse de plancher derrière le plan de drainage. En cas de montage périphérique, il convient de s'assurer qu'ils figurent dans le même plan afin de pouvoir les jonctionner de manière étanche et continue (en les collant en général) dans les coins.

Le comblement des joints de raccordement doit être réalisé avec des matériaux isolants. L'étanchéité des joints de raccordement entre la façade et le bâtiment doit être mis en œuvre avec un isolant silicone à élasticité permanente avec une ventilation à cellule fermée préposée et un dimensionnement correspondant des joints.

Variante « Joints de raccordement décrits séparément dans la description de position »

Les joints de raccordement sont décrits dans une position dédiée de la description des positions.

Fixation des protections solaires

Pour les supports de fixation fournis côté bâtiment, il convient d'utiliser des inserts de renforcement conformément aux directives de mise en œuvre de Forster Thermfix vario. Les renforts doivent être reliés fixement avec le profilé de base ou la construction de base. La taille et le positionnement des inserts doivent être déterminés au préalable avec le fabricant / fournisseur de la protection solaire. De même, le fabricant / fournisseur doit déterminer les charges utiles appliquées aux protections solaires.

Alimentation électrique

Toutes les mesures de précaution requises pour la pose de câbles électriques, comme des gaines de renvoi, des inserts de fil de guidage, les circuits etc doivent être planifiées. L'encombrement des câbles électriques ainsi que les positions des entrées de câbles doivent être définis au préalable.

Proposition de l'entrepreneur

Si l'entrepreneur propose un système différent du système décrit dans l'appel d'offres, tous les justificatifs de physique du bâtiment ainsi que les échantillons et les plans de détail, comme les coupes du système, les solutions de raccordement au mur et autres doivent être transmis à l'architecte avec l'offre. L'entrepreneur n'est autorisé à proposer une variante uniquement si elle entre dans le cadre des conditions prescrites.

Système de profilés proposé: .....................................................................

Etendue de la livraison:

-	Toutes les garnitures de montage requises.

-	Fourniture, distribution et montage.

-	Matériaux de remplissage et joints à l'intérieur de la construction.

-	Echafaudage de montage sur le côté intérieur.

-	Palans

A ne pas prendre en compte:

- Echafaudage de façade sur le côté extérieur.

## 1.0.1	Description de la construction pour les éléments d'insertion, de fenêtre et de porte

Système de profilés

Système de profilés forster unico / unico XS.

- Profondeur du cadre de dormant: à partir de 38 mm

- - Profondeur du vantail de fenêtre: 88mm

- - Profondeur du vantail de porte: 70mm (affleurant avec

le cadre de dormant)

Système de profilés à isolation thermique avec rupture thermique en acier inoxydable, des capotages profilés en acier / acier inoxydable et recouvrement de feuillure en matière plastique, capotages profilés sous forme de tubes d'aciers de précision soudés, assemblage à soudure laser entre les capotages profilés et l'ossature en acier inoxydable.

Cadre et vantail de porte affleurant sur les côtés extérieur et intérieur,

cadre et vantail de fenêtre affleurant sur le côté extérieur et en saillie sur le côté intérieur, Système d'étanchéité à 3 couches composé de joints périphériques extérieur, intermédiaire et intérieur.

Les éléments doivent être fabriqués conformément aux directives du fabricant de système.

Le justificatif de la statique doit être présenté par l'entrepreneur adjudicataire et les profilés doivent être renforcés le cas échéant.

Largeurs visibles des profilés en acier, extérieur:

- - Cadre du vantail de fenêtre: 19mm

- - Profilé de vantail de fenêtre semi-fixe: 50mm

- - Cadre de dormant de la fenêtre: 70mm

- - Cadre du vantail de porte: 60mm

Largeur du joint d'ombre entre le cadre de dormant et de vantail:

- Elément de fenêtre: 8mm

- Elément de porte: 5mm

Parecloses standard

- Pour le support des vitrages/panneaux, des parecloses en aluminium sont fixées d'un côté du profilé d'assemblage à l'aide de vis de serrage système invisibles.

- La pareclose opposée est à prévoir sous forme de butée à feuillure (15 [mm]) de l'assemblage du profilé. Le vitrage est positionné hors du centre du profilé de cadre.

Qualité des matériaux des profilés

Profilés en acier galvanisé Sendzimir Z275 (application de zinc 275 [g/m2]), épaisseur de couche 20 [m], avec revêtement.

Exigences relatives au système de profilés, exécution de la fenêtre

- Valeur Uf de la combinaison de profilés selon la norme DIN ISO 10077 >1.6 [W/(m²K)]

- Perméabilité à l'air EN 12207, classe 4

- Etanchéité à la pluie battante EN 12208, jusqu'à E 1050

- Résistance contre la charge au vent EN 12210, jusqu'à la classe C5/ B5

- Forces de manœuvre EN 12217 Classe 1

- Résistance aux coups EN 13049 Classe 3

- Fonctionnement permanent EN 12400 Classe 4

- Résistance mécanique EN 13115 Classe 4,

Conditions cadres de la construction

La fabrication et le montage doivent être réalisés conformément aux directives et aux documents de mise en œuvre du fabricant du système.

Les constructions de raccordement rencontrées sont représentées schématiquement dans les descriptions des positions et accompagnées d'instructions sur la mise en œuvre. Les détails conformément à ces prescriptions doivent être étudiés par l'adjudicataire. La mise en œuvre fonctionnelle des constructions de raccordement entre la construction montants/traverses et l'élément, tout comme les conditions cadres suivantes, font partie de l'étendue de la livraison de l'adjudicataire et constituent des exigences relatives aux prestations à fournir conformément au contrat:

- Pour les constructions soudées, les aboutements doivent être définis avec l'architecte et protégés contre la corrosion au moyen de mesures adaptées.

- Le justificatif de la statique doit être présenté par l'entrepreneur adjudicataire et les profilés doivent être renforcés le cas échéant.

- Le montage d'équerres de raccordement en aluminium / acier ou d'éléments en tôle pliée doit être réalisé avec un profilé compensateur adapté à cet effet sans ponts thermiques.

- Les joints à l'extérieur (côté froid) de la construction doivent être perméables à la diffusion de vapeur en continu/périphérie pour garantir la déshumidification des joints de raccordement. Valeur Sd maximale requise pour assurer une exécution perméable à la vapeur 3,0 [m]

- L'absorption des mouvements ou des torsions de la construction montants/traverses sous l'effet des charges intrinsèques ou utiles doit être garantie par des mesures constructives.

- Garantie de la possibilité de dilatation au moyen de mesures correspondantes contre les bruits de tension.

Eléments de vitrage isolant

voir pPos. 1

Inserts vitrés et panneaux

Vitrage posé à sec avec joints profilés en EPDM sur le côté intérieur. Sur le côté extérieur, plan d'étanchéité périphérique à joints profilés en EPDM.

Eléments de panneaux

- Force de serrage des panneaux: identique au vitrage isolant

- Panneaux en tôles d'aluminium ou d'acier à plusieurs pliures, épaisseur min. 1.5 mm sur le côté intérieur et extérieur. Les espaces creux doivent être isolées. Joint périphérique de l'assemblage des panneaux avec des bandes de gainage étanches à la diffusion de vapeur.

Ferrements

Seuls les ferrements de système éprouvés et adaptés aux charges et situations de montage, correspondant aux normes applicables ainsi qu'aux certificats d'essai et homologations, doivent être utilisés. Tous les matériels de fixation requis, le premier réglage et la vérification du fonctionnement doivent être inclus dans les prix. Les exigences dépassant le type de ferrements standard décrit ci-après figurent dans la description du système.

- Les éléments de ferrements à prendre en compte doivent au minimum présenter les caractéristiques suivantes et répondre aux exigences des justificatifs d'aptitude à l'utilisation qui sous-tend système de profilés proposé.

- La sélection détaillée des ferrements figure dans les descriptions des positions.

Proposition de l'entrepreneur

(à titre d'information uniquement: fabrication mentionnée dans la planification pour les fenêtres et les vitrages: Forster Unico XS / Forster Unico)

- à indiquer par le soumissionnaire:

Offre de fabrication pour les fenêtres et les parties vitrées:

…………………………………………………………………….

Eléments de manœuvre

-	Mécanisme d'ouverture électrique de l'imposte en tant qu'entraînement à chaîne avec automatisme d'arrêt de la marque Winkhaus ou glw. Avec câble d'alimentation électrique de 5 mètres linéaires.