# Descriptif du système Forster unico portes

Mode d’emploi:

Remarques :

les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

les textes en bleu demandent une précision ou un choix du serrurier.

## 0.	Portes à isolation thermique unico ou unico Hi

Système de profilés

Les cadres ou les vantaux sont réalisés à partir de profilés à isolation thermique Forster unico.

L’isolation thermique est assurée par des barrettes liant solidement la coque intérieure et extérieure du profil pour une excellente résistance statique.

Les composants du profilés sont soudés par laser, garantissant ainsi une haute stabilité mécanique, des valeurs statiques élevées ainsi que la finesse des faces visibles des cadres. L’absence d’isolateur synthétique permet un recyclage à 100%.

Profilé pour les dormants, profondeur 70 mm.

Face vue des cadres 30, 50,70,90 selon les exigences statiques requises.

Les ouvrant sont affleurés aux dormants sur la face intérieure ainsi que sur la face extérieure des cadres, profondeur du profil d’ouvrant, ép. 70mm.

Le système unico portes est entièrement compatible avec le système unico fenêtres.

Caractéristiques

- Portes à grand trafic, 1 million de cycles. Norme EN12400 classe 8

- Conformité CE, prEN 14351-1

- Isolation thermique selon la norme EN 10077-2

- Résistance au vent C2 selon la norme EN 12210

- Etanchéité à l’eau E900A selon la norme EN 12208

- Perméabilité à l’air classe 2 selon la norme EN 12207

- Conformité aux directives de la CSFF (Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façade)

- Conforme aux directives de l’Institut Suisse du Verre dans le Bâtiment SIGaB. Profondeur de feuillure min. 18mm.

L’ étanchéité entre ouvrant et dormant est assurée par un joint de battement intérieur et extérieur EPDM à résistance variable.

La ventilation des fonds de feuillure et l’évacuation des eaux de condensation est garantie par des buses invisibles.

Choix de l’isolation thermique :

1-  unico profilés à isolation thermique

2-  unico Hi à haute isolation thermique

Qualité et traitement de surface

La mise en oeuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Variante A :  "acier":

Profil en acier brut:

Thermolaquage  RAL ou NCS.

Couleur à choix..................................................................

Variante B :  "acier galvanisé":

Profil en acier galvanisé:

Thermolaquage  RAL ou NCS.

Couleur à choix..................................................................

Profil stable à la température de thermolaquage de 220°.

Variante C:  "acier inoxydable":

Profil en acier inoxydable 1.4301

Variante C1 "meulé brossé":

Profilés meulés, grain standard 220-240 ou autre grain. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante C2 "soudure visible":

Profilés meulés, grain standard 220-240 ou autre grain. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Parcloses

Variante A :  "à clipser" (normal):

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés.

Variante B:  "à visser":

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus visibles.

Pose des verres ou des panneaux sandwichs

Variante A :  "silicone" :

pose de bandes de mousse et silicone standards

Variante B:  "à sec":

joints néoprènes

Verres isolants

Verre isolant type: .....................................................

Valeur Ug: ........... w/m²k.

Réduction phonique ......... dB.

Transmission lumineuse ……..

Composition de l’intérieur à l’extérieur:

(choix : float, trempé, HST, feuilleté, divers gaz, couches d’oxyde etc…)

Verre …......... mm - intercalaire ......... mm – Verre ………........ mm.

Epaisseur totale :……………..mm

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Panneaux sandwiches

Isolation en mousse expansée revêtue sur les deux faces par de la tôle acier ou aluminium. La valeur thermique des panneaux sera identique à la valeur U des verres.

Panneaux composés et élargissements de cadres

Composition de double tôle acier soudées en applique sur les profilés. Isolation avec de la laine de verre >30kg/m3, de pierre ou autre isolant synthétique, ép. 70mm identique à celle des profilés.

Tôles soudées par perforation et parfaitement meulées.

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et fixés en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage des vantaux dans les 3 dimensions afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des vitrages.

Ferrements  pour portes

Fonction anti-panique

Les serrures avec fonction anti-panique sont décrites dans les articles unitaires . L’ouverture doit être possible dans le sens de fuite sans clé.

Verrouillage du vantail de service: (porte 1 vantail)

Serrures à levier selon l’affectation technique des portes, avec têtière en acier inoxydable.

- serrure à rouleau avec poignée fixe

- serrure sans fonction spéciale

- serrure anti-effraction WK1…2 ou 3

- serrure anti-panique fonction E, D ou B

variantes:  "découpe de cylindre":

-	Découpe pour cylindre de type Suisse,  ( 22 mm.

-	Découpe pour cylindre de type Européen,  ( 17 mm.

- Pas de découpe de cylindre

-	Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Verrouillage du vantail semi-fixe: (porte 2 vantaux)

Fermeture du vantail semi fixe par tringle de verrouillage haute et basse commandée par :

- Crémone automatique encastrée à tétière inox

- Crémone manuelle encastrée à tétière inox

En cas de porte à deux vantaux anti-panique :

- Contre serrure anti-panique commandée par poignée ou par barre.

- Bras d’entraînement de porte.

Option "gache électrique":

-	Gache électrique, type Eff. mobile sans courant avec tétière inox

-	Gache électrique, type Eff. mobile avec courant avec tétière inox

Poignées

Variante:

-	Poignées exécution ronde en acier inox avec ressort de rappel.

-	Poignées exécution carrée en acier inox avec ressort de rappel.

- Bouton extérieur rond fixe en acier inox.

-	Bouton extérieur carré fixe en acier inox.

Poignées anti panique :

En cas d’application de la norme EN179, les poignées décrites ci-dessus conviennent.

Lors de l’application de la norme EN1125 pour les portes anti-panique avec flux important de personnes, les barres anti-panique ci-dessous sont obligatoires.

-	Push bar exécution exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

-	Barre de poussée exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

Paumelles

Nombre de paumelles:

-	2 paumelles par vantail.

-	3 paumelles par vantail.

Choix de paumelles (acier ou acier inox)

-	Paumelles à souder avec axe à bille réglable en hauteur et graisseur incorporé.

-	Paumelles à souder à 2 ou 3 bras réglables en 3 dimensions.

- Paumelles invisibles encastrées dans profil. Ouverture max. 110°

- Paumelles à visser dans le chant du profil acier ou inox.

- Paumelles à visser à 2 ou 3 bras

- Paumelles à visser

Joint sous vantail

- pas de joint

- seuil automatique de type Stadi ou Planet.

- joint de seuil à languette

- cadre en équerre faisant butée étanche avec le vantail.

Ferme portes

Les ferme porte répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

- ferme porte pour porte à un vantail.

- ferme porte pour porte à deux vantaux avec sélection de fermeture.

Mode de montage :

- en applique à glissière, fixé sur l’ouvrant ou le dormant.

-	invisible, encastré dans le profil, ouverture max. 110°

Divers ferrements :

- Butoir de vantail.

- arrêt de porte.

- électro aimant de retenue en position ouverte du vantail.

- bouton poussoir pour fermeture des vantaux retenus par le

- Contact magnétique d’ouverture de vantail.

- serrure motorisée type Dorma SVP

- Poignée fixe (adaptée pour serrure à rouleau ou serrure et gache éléctrique)

- lecteur de badge

- clavier (digicode)

- Ouvre porte motorisé couplé avec gâche électrique.

Apport de courant

Les conduits et les gaines d’amenée de courant seront compris dans les prix unitaires. L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal du vitrage et d’éviter tout craquements dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les éventuelles pattes de fixations seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre du vitrage.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de la mousse à pores fermés.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées ép 1,5 mm. et isolation en laine minérale.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

En cas de tôle inox meulée grain 220-240, le sens du grain devra correspondre avec les différents éléments adjacents.

Qualité de tôle intérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Qualité de tôle extérieure à choix :

acier – aluminium – acier inox 1.4301

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite du vitrage.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout dans les raccords à la maçonnerie.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon un dimensionnement statique provisoire et selon des considérations esthétiques. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être équivalente et respecter les conditions esthétiques, statiques et techniques du choix initial.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Fourniture et pose.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Echafaudages ou pont roulant intérieurs.

- Les plans de fabrication et de pose.

- La partition éventuelle de vos cadres selon l’accès au chantier.

# Descriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans d’architecte n°……..

Exigence

- Isolation thermique Uw … w/m2k

- Réduction phonique jusqu’à 47dB

- Anti-effraction classe RC (anciennement WK)  1, 2, 3 ou 4 selon norme ENV 1627

- Pare-balles jusqu’à la classe FB4NS selon norme EN 1522

-	avec fonction anti-panique (avec barre) selon norme EN1125.

-	avec fonction anti-panique (avec poignées) selon norme EN179.

- sans fonction anti-panique

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage(s) fixe, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... porte vitrée 1 vantail, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... porte vitrée 2 vantaux, vide de passage: ....... x ....... mm.

Socle des portes et parties fixes, hauteur ……..mm

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

- selon choix sous rubrique ferrements.

Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

-	selon choix sous rubrique ferrements.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale. : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Note explicative sur les valeurs thermiques :

Uw   = valeur thermique de l’élément, cadre, verre, joints etc. inclus

Uf     = valeur thermique du cadre

Ug     = valeur thermique du verre

La valeur Uw est la plus importante car elle réunit le rapport de surface d’exposition du verre Ug et des compositions de profilés Uf.

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour tous renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. de la gare 20

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

Fax:	024/473.44.90

eric.ingignoli@afg.ch