# Texte de soumission type

# Descriptif du système Forster Unico et/ou Unico XS

Remarques :

les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

les textes en bleu sont des liens ou demandent une précision ou un choix du serrurier.

Les textes en vert sont des remarques générales

## 0.	Système polyvalent Forster Unico et Unico XS à isolation thermique

Système de profilés

Portes, fenêtres et cadres fixes:

Isolation thermique type Minergie avec verre triple

Voie de fuite EN179 anti panique EN1125

Anti effraction RC1 / RC2 / RC3 / RC4

Pare balles FB4-NS / FB6-NS

Anti explosion EPR1-S (5t/m2)

Isolation phonique

Pare flammes E30

Coupe feu EI30

Documentation : (sur le pdf, sélectionnez coupe et plans puis cliquez sur les liens bleus pour obtenir les dwg)

Choix de profilés Unico Portes:

Choix de profilés Unico Fenêtres:

Pour les exécutions sécuritaires spéciales suivantes :

E30, EI30, pare-balles, anti effraction, anti explosion, portes accordéon, veuillez prendre contact avec notre bureau de Monthey.

Système de profilés

Fenêtres et cadres fixes ultra fins (19mm pour vantaux et 23mm pour cadre fixe):

Isolation thermique type Minergie avec verre triple

Anti effraction RC1 /  RC2

Isolation phonique

Documentation : (sur le pdf, sélectionnez coupe et plans puis cliquez sur les liens bleus pour obtenir les dwg)

Choix de profilés Unico XS:

Les cadres ou les vantaux sont réalisés à partir de profilés à isolation thermique Forster unico ou unico XS.

Les deux systèmes sont compatibles entre eux. Ils sont 100% acier et 100% recyclables.

Profondeur des profilés :

- Portes et cadres fixes totalement affleurés. ép. Totale 70mm.

- Fenêtres affleurées à l’extérieur. ép. totale 88mm

Caractéristiques

- Portes à grand trafic, 1 million de cycles. Norme EN12400 classe 8

- Conformité CE, prEN 14351-1

- Isolation thermique selon la norme EN 10077-2

- Résistance au vent selon la norme EN 12210

- Etanchéité à l’eau selon la norme EN 12208

- Perméabilité à l’air selon la norme EN 12207

- Isolation phonique selon la norme EN 140-3

- Conformité aux directives de la CSFF (Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Façade)

Etanchéité

L’ étanchéité entre ouvrant et dormant est assurée pour :

- les portes par un joint de battement intérieur et extérieur EPDM à résistance variable.

- les fenêtres par une triple barrière de joints néoprènes.

La ventilation des fonds de feuillure et l’évacuation des eaux de condensation est garantie par des buses visibles ou invisibles.

Qualité et traitement de surface

La mise en oeuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

A° ACIER

Tous les élements apparents seront thermolaqués, ép. 70 - 90 μm.RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Variante A2 :

Profil en acier brut:

Thermolaquage  RAL, NCS, IGP ou laque deux composants.

Couleur à choix..................................................................

Variante A3 :

Profil en acier galvanisé:

Thermolaquage  RAL, NCS, IGP ou laque deux composants.

Couleur à choix..................................................................

Variante A4 :

Cadres en acier immergés dans un bain de zinc à chaud. Le zinc enrobe toutes les parties en acier pour un traitement anti corrosion optimal.

Variante A4.1 :  "traitement Duplex":

Application après zinguage au feu d’une peinture 2 composants.

Couleur à choix..................................................................

I° ACIER INOXYDABLE

Tous les élements apparents seront de qualité identique aux profilés. L’orientation du meulage des profilés et des tôles sera définie par l’architecte.

Qualité 1.4301

Variante I1 :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante I2 :

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Variante I3 :

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, poli miroir.

Parcloses

Variante A :

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés.

Variante B :

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus visibles.

Pose des verres ou des panneaux sandwichs

Variante A :  "silicone" :

pose de bandes de mousse noires ou blanches

silicone standard, couleur à choix

Variante B:  "à sec":

joints néoprènes noirs

Verres isolants

Verre isolant type: .....................................................

Valeur Ug: ........... w/m²k.

Réduction phonique ......... dB.

Transmission lumineuse ……..

Composition de l’intérieur à l’extérieur:

(choix : float, trempé, HST, feuilleté, divers gaz, couches d’oxyde etc…)

Verre …......... mm - intercalaire ......... mm – Verre ………........ mm.

Epaisseur totale :……………..mm

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Panneaux sandwiches posés en parclose

Isolation en mousse expansée revêtue sur les deux faces par de la tôle acier ou aluminium. La valeur thermique des panneaux sera identique à la valeur U des verres.

Elargissement des cadres affleurés aux cadres et vantaux

Composition de double tôle acier soudées en applique sur les profilés. Isolation avec de la laine de verre >30kg/m3, de pierre ou autre isolant synthétique, ép. 70mm identique à celle des profilés.

Tôles soudées par perforation et parfaitement meulées.

Ferrements et accesoires:

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et fixés par le serrurier en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage des parties mobiles dans les 3 dimensions afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des vitrages.

FERREMENTS POUR PORTES :

- PORTES BATTANTES

  - Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

Paumelles

Choix de paumelles (acier ou acier inox)

-	Paumelles à souder avec axe à bille réglable en hauteur et graisseur incorporé.

-	Paumelles à souder à 2 ou 3 bras réglables en 3 dimensions.

- Paumelles invisibles encastrées dans profil. Ouverture max. 110°

- Paumelles à visser dans le chant du profil acier ou inox 3D.

- Paumelles à visser à 2 ou 3 bras

- Paumelles à visser

Serrures

Serrures selon l’affectation technique des portes, avec têtière en acier inoxydable.

- serrure à rouleau avec poignée fixe

- serrure sans fonction spéciale

- serrure anti-effraction RC1, 2 ou 3

- serrure de voie de fuite EN179 ou anti-panique EN1125 fonction E, D ou B

variantes:  "découpe de cylindre":

-	Découpe pour cylindre de type Suisse,  ( 22 mm.

-	Découpe pour cylindre de type Européen,  ( 17 mm.

- Pas de découpe de cylindre

-	Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Option "gache électrique":

-	Gache électrique, type Eff. mobile sans courant avec tétière inox

-	Gache électrique, type Eff. mobile avec courant avec tétière inox

Fonction anti-panique

Les serrures avec fonction anti-panique sont décrites dans les articles unitaires . L’ouverture doit être possible dans le sens de fuite sans clé en un seul mouvement en une seconde.

Poignées

En cas d’application de la norme EN179 voies de fuite, les poignées décrites ci-dessous conviennent.

-	Poignées exécution ronde en acier inox avec ressort de rappel.

-	Poignées exécution carrée en acier inox avec ressort de rappel.

- Bouton extérieur rond fixe en acier inox.

-	Bouton extérieur carré fixe en acier inox.

Lors de l’application de la norme EN1125 pour les portes anti-panique avec flux important de personnes, les barres anti-panique ci-dessous sont obligatoires.

-	Push bar exécution exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

-	Barre de poussée exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

Important de préciser si les portes sont EN179 ou EN1125 et de définir si elle doivent être sur un seul vantail ou sur les deux vantaux. Seul le chargé de sécurité pourra statuer sur cette exigence.

  - Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

Fermeture du vantail semi fixe par tringle de verrouillage haute et basse commandée par :

- Crémone automatique encastrée à tétière inox

- Crémone manuelle encastrée à tétière inox

En cas de porte à deux vantaux anti-panique :

- Contre serrure anti-panique commandée par poignée ou par barre.

- Bras d’entraînement de porte.

Joint sous vantail

Types de seuils isolés voir propositions sous :

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/documents/verarbeitungsunterlagen/unico_isolierte_schwellen.pdf

Ferme portes

Les ferme porte répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

- ferme porte pour porte à un vantail.

- ferme porte pour porte à deux vantaux avec sélection de fermeture.

Mode de montage :

- en applique à glissière, fixé sur l’ouvrant ou le dormant.

-	invisible, encastré dans le profil, ouverture max. 110°

Divers ferrements :

- Butoir de vantail.

- arrêt de porte.

- électro aimant de retenue en position ouverte du vantail.

- bouton poussoir pour fermeture des vantaux retenus par le

- Contact magnétique d’ouverture de vantail.

- serrure motorisée type Dorma SVP

- Poignée fixe type barre maréchal (adaptée pour serrure à rouleau ou serrure et gache éléctrique)

- lecteur de badge

- clavier (digicode)

- Ouvre porte motorisé couplé avec gâche électrique.

- PORTES COULISSANTES UNICO HS

Coulissant à levage poids max. du vantail 400kg.

Poignées à levier

- avec ou sans cylindre.

- aluminium eloxé naturel

- acier inoxydable meulé grain 220-240

- PORTES ACCORDEON

Pour cette exécution, veuillez prendre contact avec notre bureau

FERREMENTS POUR FENÊTRES :

- FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES 1 ET 2 VANTAUX

- Paumelles apparentes ou paumelles cachées

- mécanisme anti fausse manœuvre.

Les OB peuvent en tout temps être bloqués en simple ouvrant à la fançaise.

Poignées

Type :

- aluminium eloxé naturel

- acier inoxydable meulé grain 220-240

- sans cylindre

- avec cylindre (obligatoire pour RC2 ou E30 / EI30)

- OUVERTURES EN IMPOSTE

Ouvrant en imposte avec

- paumelles apparentes ou paumelles cachées

- compas d’arrêt

Mécanismes d’ouverture :

- commande manuelle par poignée. Compas selon poids du vantail, renvoi d’angle et caches de tringles, poignée en aluminium eloxé naturel. Hauteur de la poignée depuis le sol fini : ……..mm

- Loqueteau

- Motorisation

- EXUTOIRES DE FUMÉES RWA S200

Ouvrant en imposte avec

- paumelles apparentes ou paumelles cachées

- compas d’arrêt

Mécanismes d’ouverture :

- Ouverture par moteur commandé par un bouton poussoir et/ou relié à la centrale DI du bâtiment. Angle d’ouverture nécessaire : ……….mm. Le moteur doit être adapté aux dimensions et au poids du vantail. Moteur apparent ou encastré. Cablage invisible inséré dans les profilés. Leur entrée et leur cheminement sera défini en coordination avec l’électricien et l’architecte.

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix.

Fixation et raccord à la maçonnerie

Afin de permettre un montage optimal du vitrage et d’éviter tout craquements dus aux variations de températures et dilatations du bâtiment, l’entrepreneur est tenu de prévoir les dilatations nécessaires sur les tôles de raccord et les pattes de fixations.

Les éventuelles pattes de fixations seront zinguées au feu et dimensionnées selon la charge au vent et le poids propre du vitrage.

Fixation par des vis en acier inoxydables ou zinguées, calage avec des plots en plastique et calfeutrage avec de la mousse à pores fermés.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice (type bouchon) de masquage des vis ne sera accepté.

Exécution d’éventuels rhabillages par des tôles pliées et isolation en laine minérale.

Traitement des tôles selon choix établi précédemment.

Type de silicone :……………

Couleur selon choix architecte : ………………..

Etanchéité périphérique

L’entrepreneur doit s’assurer que tous les éléments de jointoiement, bandes étanches, bandes pare vapeur et joints silicone, soient prévus dans son offre ceci afin d’assurer une étanchéité parfaite du vitrage. La compatibilité de ces produits avec ceux des autres maîtres d’état devra être vérifiée avant toute mise en œuvre.

Une attention particulière sera apportée à l’isolation thermique. Elle devra être garantie sur toute la structure et surtout dans les raccords à la maçonnerie.

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon un dimensionnement statique provisoire et selon des considérations esthétiques. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être équivalente et respecter les conditions esthétiques, statiques et techniques du choix initial.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc..

-	Tous les raccords à la maçonnerie et les joints nécessaires.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, la dimension des fours de thermolaquage, la dimension des homologations des  cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

# Descriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans d’architecte n°……..

Exigence

- Isolation thermique Uw … w/m2k

- Réduction phonique jusqu’à 47dB

- Anti-effraction classe RC1 à 4 selon norme ENV 1627

- Pare-balles jusqu’à la classe FB6NS selon norme EN 1522

-	avec fonction anti-panique (avec barre) selon norme EN1125.

-	avec fonction anti-panique (avec poignées) selon norme EN179.

- sans fonction anti-panique

- anti explosion EPR1-S

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage(s) fixe, dimension: ........ x ........ mm.

-	...... porte vitrée 1 vantail, vide de passage: ....... x ....... mm.

-	...... porte vitrée 2 vantaux, vide de passage: ....... x ....... mm.

Socle des portes et parties fixes, hauteur ……..mm

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

- selon choix sous rubrique ferrements.

Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

-	selon choix sous rubrique ferrements.

Elargissement des cadres

Développement de la tôle : ……..mm

Nombre de plis : ……..mm

-	Droite: ......

-	Gauche: .....

-	Haut: .........

Dim. totale. : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Note explicative sur les valeurs thermiques :

Uw   = valeur thermique globale de la fenêtre, cadre, verre, joints etc. inclus

Ud   = valeur thermique globale de la porte, cadre, verre, joints etc. inclus

Uf     = valeur thermique du cadre uniquement

Ug     = valeur thermique du verre uniquement

Les valeurs Uw ou Ud sont les plus significatives car elles réunissent le rapport de surface d’exposition du verre Ug et la composition de profilés Uf.

En cas de protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication des éléments doit être réalisée selon les test et les homologations obtenues.

Conformément aux directives de l’AEAI, toutes les portes et fenêtres de protection incendie seront identifiées par une plaquette de reconnaissance comprise dans les prix unitaires. Une déclaration de conformité par porte sera remise au propriétaire du bâtiment.

Certificat AEAI pour E30 ou EI30:

Porte battante 1 vantail en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Porte battante 2 vantaux en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Fenêtre battante 1 vantail en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Fenêtre battante 2 vantaux en maçonnerie ou en cloison vitrée : …….

Les éléments pleins ou vitrés peuvent être modulables.

Pour toutes dimensions, cadres, verres, panneaux et attestations AEAI, voir données techniques :

https://www.forster-profile.ch/fileadmin/media/forster-profile/documents/datenblaetter/deckblaetter_td_fr_brosch_lr.pdf

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour tous renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. de la gare 20

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

Fax:	024/473.44.90

eric.ingignoli@forster.ch

# Text boxes

E30-EI30